## Slide 1: TEMA 3
Agustín Ruiz Martín
GESTIÓN DE INVENTARIOS
Grado en Ingeniería en Organización Industrial

## Slide 2
OBJETIVOS:
Entender que son los inventarios y sus diferentes tipos.
Conocer las funciones que cumplen los inventarios y las razones que los justifican.
Identificar los costes inherentes a los inventarios.
Aprender a gestionar los inventarios conjugando el coste de los mismos con las razones que los justifican.
Conocer los diferentes modelos de gestión de inventarios.
GESTIÓN DE INVENTARIOS
TEMA 3

## Slide 3
3.1. CONCEPTO, OBJETIVOS, PROCESO, FUNCIONES Y TIPOS DE INVENTARIOS
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
3.2.1. MODELOS DETERMINÍSTICOS
3.2.2. MODELOS PROBABILÍSTICOS
Dirección de la Producción y Operaciones. Decisiones operativas. (Arias Aranda, D. y Minguela Rata, B.) Cap. 5.
Principios de Administración de Operaciones (7ª Ed.). (Heizer, J. y Render, B.) Cap. 12.
Dirección de Operaciones. Aspectos tácticos y operativos. (Domínguez Machuca, J.A. y otros) Cap. 13.
GESTIÓN DE INVENTARIOS
TEMA 3

## Slide 4
3.1. CONCEPTO, OBJETIVOS, PROCESO, FUNCIONES Y TIPOS DE INVENTARIOS
Una vez que entendamos POR QUÉ existen los inventarios podremos comprender mejor CÓMO administrarlo y controlarlo apropiadamente.

## Slide 5
En un sentido amplio:
  Los inventarios son recursos ociosos, con un valor potencial, almacenados para ser usados en el futuro.
En un sentido relacionado con la producción:
  Los inventarios son una cantidad almacenada de artículos, materias primas, piezas, consumibles, productos en curso, etc. que se utilizan para facilitar la producción o satisfacer la demanda de los clientes.
Ritmo
SUMINISTROS
Ritmo
PRODUCCION
Ritmo
DEMANDA
≠
≠
Inventarios
Inventarios
CONCEPTO
Los costes asociados a los inventarios pueden ser muy grandes en función del valor de las materias inventariadas o de los costes de mantenimiento de los mismos. De ahí, la necesidad de su estudio con el fin de optimizarlos.
3.1. CONCEPTO, OBJETIVOS, PROCESO, FUNCIONES Y TIPOS DE INVENTARIOS

## Slide 6
Asegurar la satisfacción de una demanda futura que pueda superar la tasa de fabricación actual.
Cubrir picos de demanda previsibles y poder contar con piezas de sobra en el proceso de producción en el caso de que existan piezas defectuosas.
Disminuir los riesgos de escasez de piezas, componentes, combustibles u otros.
Asegurarse el mantenimiento preventivo con piezas que requieren cambios cada cierto número de horas de trabajo.
Contar con suficientes unidades en empresas de distribución online, optimizar la planificación y programación de la producción.
Atraer clientes por contar con una disponibilidad inmediata de una gran gama de productos.
OBJETIVOS
3.1. CONCEPTO, OBJETIVOS, PROCESO, FUNCIONES Y TIPOS DE INVENTARIOS

## Slide 7
EL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y LOS INVENTARIOS
Materias
primas
FABRICACIÓN
Productos
en curso
MONTAJE
Productos
terminados
Componentes
de fabricación
ajena
Suministros
industriales.
Repuestos
CLIENTES
PROVEEDORES
3.1. CONCEPTO, OBJETIVOS, PROCESO, FUNCIONES Y TIPOS DE INVENTARIOS

## Slide 8
Los inventarios también permiten “desacoplar” las sucesivas etapas de la cadena de suministro, de la de producción y del canal de distribución.
Así, resulta más sencillo y más cómodo mantener un cierto nivel de inventarios y que cada etapa trabaje a su propio ritmo y sin necesidad de mantener una sincronización estricta con la que la precede y la que la sigue.
Suministro
Nivel inventarios
Demanda
Ritmo
SUMINISTROS
Ritmo
PRODUCCION
Ritmo
DEMANDA
Inventario
mmpp
componentes
suministros…
Inventario
subconjuntos
pptt
3.1. CONCEPTO, OBJETIVOS, PROCESO, FUNCIONES Y TIPOS DE INVENTARIOS

## Slide 9
FUNCIONES
Protección frente a la incertidumbre.
  Hacer frente a la demanda variable de productos finales.
  Equilibrar la producción y el consumo cuando uno de ellos es estacional (ejemplo: productos agrícolas o de temporada).
Facilitar el proceso productivo.
  Evitar interrupciones en el proceso productivo por fallos en los suministros de materiales.
  El propio proceso productivo exige la existencia de cierta cantidad de productos en curso.
  Nivelar la producción frente a una demanda variable.
  Permitir flexibilidad al programar la producción y poder fabricar lotes óptimos.
3.1. CONCEPTO, OBJETIVOS, PROCESO, FUNCIONES Y TIPOS DE INVENTARIOS

## Slide 10
Facilitar el suministro y la distribución.
  Suministro de lotes óptimos.
  Economías de transporte.
Economías de escala.
  Obtener ventajas económicas por la compra o producción de cantidades superiores a las que van a consumirse.
Especulación y ahorro.
  Ahorro y especulación, cuando se prevé un alza de precios.
3.1. CONCEPTO, OBJETIVOS, PROCESO, FUNCIONES Y TIPOS DE INVENTARIOS

## Slide 11
TIPOS
De acuerdo con sus características los inventarios pueden clasificarse de diferentes maneras:
En relación con la producción y en función de la naturaleza de su contenido (posición del inventario en el proceso productivo):
  Materias primas.
  Suministros industriales, de mantenimiento y piezas de repuesto (para mantener el proceso productivo y las instalaciones). Se compone de partes de repuesto, aceite para maquinaria, suministros de limpieza, suministros de oficina, etc.
  Productos en curso.
  Componentes fabricados exteriormente.
  Productos terminados.
3.1. CONCEPTO, OBJETIVOS, PROCESO, FUNCIONES Y TIPOS DE INVENTARIOS

## Slide 12
En relación con la naturaleza de la demanda:
3.1. CONCEPTO, OBJETIVOS, PROCESO, FUNCIONES Y TIPOS DE INVENTARIOS
Demanda independiente
Depende del mercado.
Independiente de la producción (pptt, suministros industriales...)
Demanda conocida
Demanda dependiente
Demanda interna de producción. Depende de otros productos de nivel superior: (mmpp, componentes…)
Demanda aleatoria
Demanda relacionada
Ejemplo: suponga que una compañía fabrica sillas.
La demanda de sillas terminadas proviene de clientes externos, y puede considerársela demanda independiente. Por otro lado, la demanda de las partes a fabricar (asientos, respaldos, patas, etc.) es dependiente de la decisión interna respecto de cuántas sillas fabricar y cuándo hacerlo.

## Slide 13
En relación con su naturaleza funcional:
  Inventarios de ciclo: es el stock de productos entre cada ciclo de producción y consumo. Sirven para adaptar el ritmo intermitente de la producción en lotes periódicos a la demanda que suele ser de tipo relativamente continuo.
    Ejemplo: suponga que una tienda de suministros para oficina vende de promedio 10 bolígrafos de cierto tipo cada día. Cuando el almacén solicita reabastecimiento a su distribuidor, resulta que este solo puede enviar los bolígrafos en paquetes de 500. Cuando llega el pedido, el inventario consta de 500 bolígrafos (suponiendo que no queda ninguno del suministro anterior). Al siguiente día habrá aproximadamente 490, al otro 480, y así sucesivamente.
  Stock de seguridad: se constituye como protección contra la incertidumbre, tanto de la demanda como del suministro de materiales, para la producción.
3.1. CONCEPTO, OBJETIVOS, PROCESO, FUNCIONES Y TIPOS DE INVENTARIOS

## Slide 14
  Inventarios estacionales: su función es suministrar productos de demanda continua cuando la producción se realiza en una estación o bien suministrar en un período en que se prevé un aumento estacional de la demanda.
    Inventario de anticipación: se acumula con el propósito de anticiparse a un exceso de demanda respecto de la producción normal. Los dos objetivos que se intenta lograr con este tipo de inventario son: dar cabida a una demanda estacional, o contar con material suficiente para que el subsistema de marketing haga promociones.
  Inventarios en tránsito: productos que están en circulación entre las diferentes fases de la producción o de la distribución.
  El inventario de desacople: es el que se ubica a propósito entre las operaciones para permitirlas funcionar de manera independiente entre sí.
3.1. CONCEPTO, OBJETIVOS, PROCESO, FUNCIONES Y TIPOS DE INVENTARIOS

## Slide 15
3.1. CONCEPTO, OBJETIVOS, PROCESO, FUNCIONES Y TIPOS DE INVENTARIOS
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
3.2.1. MODELOS DETERMINÍSTICOS
3.2.2. MODELOS PROBABILÍSTICOS
Dirección de la Producción y Operaciones. Decisiones operativas. (Arias Aranda, D. y Minguela Rata, B.) Cap. 5.
Principios de Administración de Operaciones (7ª Ed.). (Heizer, J. y Render, B.) Cap. 12.
Dirección de Operaciones. Aspectos tácticos y operativos. (Domínguez Machuca, J.A. y otros) Cap. 13.
GESTIÓN DE INVENTARIOS
TEMA 3

## Slide 16
Los inventarios facilitan el proceso de producción y la satisfacción de la demanda de los clientes, pero su existencia no está exenta de algunos inconvenientes tales como:
  Unos costes de almacenamiento.
  Unos costes financieros.
  Posibles pérdidas por deterioro, obsolescencia o accidentes.
  Ocultación de problemas del proceso productivo.
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
La gestión de inventarios trata de conjugar los beneficios relacionados con la producción y la satisfacción de la demanda con los inconvenientes asociados a la existencia de los mismos.

## Slide 17
Los inventarios, representados por el nivel del mar, ocultan una serie de los problemas, representados por las rocas sumergidas, sobre los cuales navega la empresa, representada por un barco.
Nivel de inventarios
Tiempo muerto del proceso
Desperdicio
Tiempo de preparación
Entregas tardías
Problemas de calidad
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS

## Slide 18
La tecnología de identificación por radio frecuencia (RFID) permite la grabación de datos sobre un producto o un conjunto de productos incluidos, pongamos por caso en un palé, en una etiqueta que, una vez aproximada a un lector de radiofrecuencias, transmite inmediatamente el contenido al sistema de información de la empresa o ERP (Enterprise Requirements Planning). Esto permite que el sistema registre inmediatamente las entradas y salidas de los ítems etiquetados.
Demanda, Reaprovisionamientos y Costes, constituyen la base sobre la cual se desarrollan los diferentes métodos de gestión de los inventarios también denominados sistemas de inventarios, que generalmente se integran en el ERP de la empresa.
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
De hecho, estos sistemas permiten que se emitan las órdenes de pedido en la cantidad y momentos requeridos de manera automática, a la vez que procesan información en tiempo real sobre la demanda.

## Slide 19
La gestión de los inventarios e incluso la existencia de los mismos viene directamente ligada a la demanda, la cual establece el ritmo al que los artículos salen del inventario.
Las dos preguntas básicas a las que debe responder la gestión de inventarios son:
  “¿Cuánto pedir?”: tamaño de los lotes pedidos al proveedor o fabricados.
  “¿Cuándo pedir?”: en qué momento se debe lanzar una orden de fabricación o un pedido a un proveedor.
La respuesta óptima a estas cuestiones dependerá de una serie de parámetros:
  La demanda del artículo en cuestión, pudiendo ser constante o aleatoria. Esta demanda se denominará D si cubre todo el horizonte de planificación (hp), y d para la demanda media.
  El tiempo de suministro (lead time), que es el tiempo que transcurre desde que se hace un pedido hasta que este está disponible para su utilización (lo que incluye el tiempo dedicado a tareas administrativas, transporte del pedido, recepción, inspección, etc.). Se denominará Ts.
  Los costes asociados a los inventarios.
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS

## Slide 20
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
COSTES ASOCIADOS A LOS INVENTARIOS
Costes de emisión o reaprovisionamiento (Costs of orders). CE (Ce: coste unitario).
Son los costes referidos a la realización del pedido, tales como costes administrativos, de transporte, márgenes, descargas, recepción, etc. Si el artículo es de producción interna, se imputan aquellos costes referidos a la documentación, puesto a punto de maquinaria, readaptaciones, formación, etc.
Será un coste fijo por cada pedido, independientemente del tamaño del lote.
Costes de posesión o mantenimiento de inventarios (Costs of holding). CP (Cp: coste unitario).
La empresa incurre en ellos para mantener un determinado nivel de inventarios, e incluyen aspectos como el coste de financiación o coste de oportunidad (coste del capital inmovilizado), seguros, mermas, impuestos, deteriores, almacenes, suministros, etc.
Cp será un coste unitario por unidad de tiempo, es decir, el coste de mantener en stock una unidad de producto durante una unidad de tiempo (habitualmente el año). Cp se puede calcular como Cp = Ca x i, siendo i la fracción que los costes de mantenimiento suponen respecto al precio de adquisición o fabricación del producto (i suele denominarse carrying charge en la literatura en inglés, y sus valores típicos están generalmente comprendidos entre el rango del 15% al 40%)
Estos costes tienden a variar proporcionalmente al tamaño del inventario.

## Slide 21
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
Costes de adquisición o fabricación (Costs of purchase). CA (Ca: coste unitario).
Es el coste de la compra o fabricación (pedidos internos) del artículo. Pueden verse modificados si existen rappels por compras (es decir, descuentos por volumen).
Costes de rotura de stock o falta de inventarios (Costs of backorder). CR
Son los costes asociados a la falta de inventarios y/o a la incapacidad de la producción disponible para satisfacer la demanda en un momento dado. Cuando llega un pedido de un cliente y no es posible satisfacerlo por falta de stock, si el cliente está dispuesto a esperar, el pedido pasa a ser un pedido en espera (backorder) y se generarán costes relacionados con las reentregas (búsqueda de otros proveedores, costes de personal de entregas extraordinarias, etc.). El riesgo de pérdida del cliente aumenta con tal tiempo de espera (en este caso, se ha de recoger la pérdida del beneficio). En caso de demandas internas se puede estimar a partir de los costes relacionados con la parada de producción (sustituciones, horas extraordinarias, etc.).
Son costes complicados de estimar dado que hay un componente de oportunidad relacionado con la pérdida de reputación o incluso costes de marketing que benefician a los competidores en caso de que el cliente no tenga disponible el producto de nuestra empresa.
CT = CE + CP + CA + CR

## Slide 22
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
POLÍTICAS DE INVENTARIOS
Los anteriores parámetros se utilizarán para calcular el tamaño y el momento del pedido de acuerdo con la política de gestión de inventarios elegida en cada caso.
Aunque existe una gran variedad de políticas de gestión de inventarios, se puede realizar una clasificación básica atendiendo a, por una parte, cómo se calcula el tamaño del pedido y, por otra parte, a si el momento de lanzar el pedido se base en una revisión continua (requiere de sistemas informatizados para una actualización fácil y continua del inventario) o en una revisión periódica.
Respecto al tamaño del pedido, este puede ser fijo o variable. Si el tamaño es variable lo que se suele establecer es un nivel de reposición, NR (S, order-up-to level en la literatura en inglés), y el tamaño del pedido será el necesario para recuperar ese nivel de stock.
Respecto al momento de realizar el pedido, si se usa una revisión continua del stock, en el momento en que este alcance un determinado nivel, el denominado punto de pedido, Pp, (R, reorder point en la literatura en inglés), se lanzará un nuevo pedido. Por el contrario, si se usa un sistema de revisión periódica, el nivel de inventario es comprobado cada T unidades de tiempo (el período de revisión o review period), y es en ese momento cuando se lanzará, si procede, un nuevo pedido.
En la práctica se tiende a usar la revisión continua con artículos caros y de baja demanda, y la revisión periódica con artículos baratos y de alta demanda.
Notes: En general la revisión continua es más cara, pero reduce la necesidad de mantener stocks de seguridad, mientras que la revisión periódica es más sencilla y barata, pero obliga a mantener mayores stocks de seguridad (en los modelos probabilísticos).

## Slide 23
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
Combinando tamaño de pedido y momento de realizar el pedido se obtienen distintas políticas de gestión de inventarios:
  La política (Q, R) consiste en utilizar un lote de tamaño fijo Q con una revisión continua de inventario, lanzando un nuevo pedido (de tamaño Q) en el momento en que el stock alcanza el punto de pedido Pp (R). En la práctica lo que se comprueba no es nivel de stock disponible en el almacén, sino la denominada posición de inventario, que es el número de unidades que estarán disponibles a corto plazo para atender la nueva demanda que pueda aparecer. La posición de inventario se calcula sumando las unidades en almacén (inventory on hand) con las unidades que han sido pedidas, pero todavía no han llegado (inventory on order), y restando los pedidos de clientes que están en espera (backorders) y los pedidos comprometidos. Apropiado para artículos con mucha rotación.
  La política (S, T) consiste en un sistema de revisión periódica cada T unidades de tiempo, con lanzamiento de pedido de un tamaño tal que permite alcanzar el nivel de reposición NR (S). Apropiado para artículos de baja rotación.
  La política (s, S), también llamada mín-máx, consiste trabajar con un nivel de reposición S y un punto de pedido s, de forma que cuando el stock alcanza este último valor se lanza un nuevo pedido. Se puede usar con revisión continua o periódica.
Notes: Se puede demostrar que, bajo ciertas condiciones, la política (s, S) resulta óptima, lo que en principio la convertiría en la preferible, pero normalmente el cálculo de sus parámetros suele ser muy complejo, con lo que solo se aplica en casos en los que este cálculo esté justificado. En la práctica lo habitual es usar una política (Q, R) para artículos con mucha rotación y una política (S, T) para artículos de baja rotación.

## Slide 24
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
TÉCNICAS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
Las técnicas de gestión de inventarios que vamos a estudiar son las que están relacionadas con la naturaleza de la demanda:
Técnicas clásicas
MRP
Demanda independiente
Depende del mercado.
Independiente de la producción (pptt, suministros industriales...)
Demanda dependiente
Demanda interna de producción. Depende de otros productos de nivel superior: (mmpp, componentes, materiales...)
En el presente tema se estudiarán las técnicas clásicas.

## Slide 25
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
Cuando la demanda es independiente (dependiente del mercado) podemos plantear dos escenarios:
Modelo Cantidad fija de pedido
Calcula el lote óptimo a pedir
Modelo Período fijo de pedido
Calcula el tiempo óptimo entre pedidos
Modelos Probabilísticos de cantidad fija
Busca el lote óptimo
Modelos Probabilísticos de período fijo
Busca el tiempo óptimo
MODELOS DETERMINÍSTICOS
MODELOS PROBABILÍSTICOS
Demanda
conocida
Demanda
aleatoria
Los modelos determinísticos diferencian entre la demanda total para un horizonte amplio de toma de decisiones y la tasa de demanda, referida a una unidad de tiempo (semanas, días, horas…). Esta tasa es constante o cuasiconstante para estos modelos, y variable en modelos probabilísticos.
Notes: A continuación, veremos algunos modelos que se utilizan para el cálculo de los valores de los parámetros de algunas de las políticas de gestión de inventarios, centrándonos en el modelo más habitual, el EOQ, y sus variantes.

## Slide 26
3.1. CONCEPTO, OBJETIVOS, PROCESO, FUNCIONES Y TIPOS DE INVENTARIOS
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
3.2.1. MODELOS DETERMINÍSTICOS
3.2.2. MODELOS PROBABILÍSTICOS
Dirección de la Producción y Operaciones. Decisiones operativas. (Arias Aranda, D. y Minguela Rata, B.) Cap. 5.
Principios de Administración de Operaciones (7ª Ed.). (Heizer, J. y Render, B.) Cap. 12.
Dirección de Operaciones. Aspectos tácticos y operativos. (Domínguez Machuca, J.A. y otros) Cap. 13.
GESTIÓN DE INVENTARIOS
TEMA 3

## Slide 27
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
3.2.1. MODELOS DETERMINÍSTICOS
El conjunto de modelos que vamos a englobar en el presente apartado se desarrollará en un entorno donde las distintas variables que intervienen serán supuestamente constantes (o cuasiconstantes) y conocidas con certeza. Además, se darán otras hipótesis adicionales, comunes a todos ellos:
  La demanda diaria que sufran será continua y uniforme, a la vez que constante, conocida y determinista.
  El coste de emisión será considerado independientemente del tamaño del pedido (será un coste fijo de cada pedido).
  El coste de posesión será proporcional a la cantidad almacenada y al tiempo que esta permanezca como inventario.
Dividiremos estos modelos en dos grandes grupos:
  Los de cantidad fija de pedido.
  Los de período fijo.

## Slide 28
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
3.2.1. MODELOS DETERMINÍSTICOS
Modelo básico que calcula la cantidad económica de pedido o lote económico (EOQ: Economic Order Quantity).
El modelo consiste en planear una expresión para los costes totales asociados al inventario y calcular el valor del lote a pedir que minimiza esos costes totales. Este valor será el tamaño económico del pedido y se denomina Q*. Se utiliza para implementar una política (Q, R).
Supuestos de partida:
  Siempre se pide la misma cantidad de lote óptimo (Q*).
  La demanda es constante (o cuasiconstante), determinista y se conoce con certeza.
  El suministro es instantáneo.
  El precio de adquisición no varía en todo el horizonte de planificación.
  La revisión del inventario es continua.
  La emisión del pedido se realiza cuando se alcance el punto de pedido (Pp). Siendo este Pp igual al nivel de inventario necesario para soportar la demanda durante el tiempo de suministro (Ts), que también es conocido.
MODELO DE CANTIDAD ECONÓMICA DE PEDIDO (EOQ)
Notes: Los beneficios de usar este método son muchos, ya que es un sistema sencillo de calcular e implementar, en el que es importante el compromiso entre los costes fijos y los de mantenimiento de inventario siendo elemental para la implementación de sistemas mucho más complejos, permitiendo así que los resultados que se obtengan sean bastante buenos a pesar de estar basados en estimaciones.

## Slide 29
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
3.2.1. MODELOS DETERMINÍSTICOS
Tiempo de suministro
Punto pedido
Cantidad óptima de pedido
Nivel de inventarios
Q*
Q*
Q*
Q*
TR
TR
TR
Inventario medio
IM=Q*/2
Tiempo
Pp
Ts
Ts
Tiempo de reaprovisionamiento (Tiempo de ciclo)
TR=Q*/D
Nivel máximo de inventario NMI=Q*
Notes: Como la demanda es constante (o cuasiconstante), determinista y se conoce con certeza, no habrá costes de ruptura de stock (o de servicio con retraso), salvo que nos interese (modelo EOQ con rotura de stock permitida).

## Slide 30
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
3.2.1. MODELOS DETERMINÍSTICOS
Para realizar los próximos cálculos denotaremos de esta forma los siguientes términos:
  Lote de pedido: Q
  Horizonte de planificación: hp
  Coste de emisión de un pedido: Ce
  Coste de posesión de una unidad en el horizonte de planificación: Cp
  Coste de adquisición de una unidad: Ca
  Lote económico de pedido (lote óptimo): Q*
  Tasa de posesión de inventarios (carrying charge) en el horizonte de planificación: i
  Nivel máximo de inventario: NMI
  Inventario medio: ((stock máximo + stock mínimo) / 2): (Q+0) / 2 = Q/2
  Demanda total en el horizonte de planificación: D
  Demanda media: D/hp
  N.º de pedidos en el horizonte de planificación (frecuencia): D/Q*
  Tiempo de suministro: Ts
  Tiempo de reaprovisionamiento o tiempo de ciclo (Q*/D): TR
  Punto de pedido: Pp
  N.º de tiempos de reaprovisionamiento incluidos en el tiempo de suministro (Ts/TR): E
Notes: Dado que la demanda es considerada continua y uniforme, el inventario medio puede calcularse como media del stock máximo y mínimo y, por lo tanto, sería igual a Q/2.

## Slide 31
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
3.2.1. MODELOS DETERMINÍSTICOS
CÁLCULO DEL LOTE ÓPTIMO
El lote económico de pedido a emitir (Q*) será aquel que minimice los costes totales generados en la gestión de inventarios (como en este modelo no se permiten rupturas de stock no será necesario incluir los costes de rotura de stock) :
  Coste total de emisión: Ce x Frecuencia = Ce x D/Q
  Coste total de posesión: Cp x Inventario medio = Cp x Q/2
  Coste total de adquisición: Ca x Demanda total = Ca x D
LOTE ÓPTIMO
CT = CE + CP + CA
CT = (Ce x D/Q) + (Cp x Q/2) + (Ca x D)
No depende del tamaño del lote
COSTE TOTAL
Derivando esta expresión en función de Q e igualando
a 0 obtenemos el valor de Q* que minimiza CT:
dCT/dQ = -(Ce x D/Q2) + (Cp/2) + 0 = 0
Notes: CT = (Ce x D/Q) + (Cp x Q/2) + (Ca x D)
0= -(Ce x D/Q2) + (Cp/2) + 0 (derivada respecto a Q)
Esta es una función del tamaño del pedido, Q. Derivándolo con respecto a Q e igualando a 0 obtenemos el valor de Q que minimiza CT. Ese valor de Q será el tamaño económico de pedido Q*. Es decir, Q* es la solución de la ecuación: dCT/dQ = 0
Si se calcula la Q* con otro hp (semestral, mensual, etc.) la Q* que obtendremos será la misma (pero D y Cp tienen que estar en el mismo hp).
Al igualar a 0 ya estamos en el coste mínimo.

## Slide 32
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
3.2.1. MODELOS DETERMINÍSTICOS
Costes de posesión
Coste anual
Coste total
Costes de adquisición
Costes de emisión
Tamaño del lote
Lote óptimo (Q*)

## Slide 33
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
3.2.1. MODELOS DETERMINÍSTICOS
CÁLCULO DEL PUNTO DE PEDIDO
Una vez que se conoce la cantidad óptima (Q*) a emitir en cada pedido queda por resolver cuándo han de realizarse los pedidos.
Los pedidos se solicitarán cuando las existencias en el almacén lleguen al nivel correspondiente al punto de pedido (Pp), es decir, al nivel necesario para cubrir el Ts que tarda en llegar el pedido (o la fabricación interna).
Si el tiempo de suministro (Ts) y el tiempo de reaprovisionamiento (TR), también conocido como tiempo de ciclo, se expresan en días, la demanda media (D/hp) se expresará en días.
Pueden darse 2 casos:
      Que el TS ≤ TR
      Que el TS > TR
Pp = Ts x Demanda media = Ts x D/hp
PUNTO DE PEDIDO
x Demanda diaria
Demanda media
Pp =
E = parte entera del cociente (TS/TR)

## Slide 34
La empresa Lechera del Valle de Lecrín (LVL), S. L., distribuye packs de tetrabriks de leche desde un almacén principal situado en Padul (Granada) a unos 2.000 centros de venta (fundamentalmente pequeños supermercados) en Andalucía y el Levante español. La leche semidesnatada supone aproximadamente el 40% de las ventas totales, con una media de unos 200.000 packs anuales. El coste medio por pack de 20 tetrabricks es de 10€. Se analiza la demanda más reciente de packs y se obtienen los siguientes datos para la demanda media semanal cada mes del último año:
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
3.2.1. MODELOS DETERMINÍSTICOS
Ejemplo 3.1
Mes | Demanda media semanal en packs
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre | 4.000 4.050 3.900 4.000 4.200 4.100 4.000 3.950 3.800 4.000
Media de packs por mes | 4.000
Notes: Ejemplo 5.1 (Arias-Minguela)

## Slide 35
Atendiendo a la anterior tabla, se observa una demanda cuasiconstante, con una tasa media de 4.000 packs por semana, por lo que se puede aplicar un modelo de revisión continua del inventario ya que, por un lado, la variación de la demanda semanal entre el mes con menor demanda (septiembre, con 3.800 packs/semana) y el de mayor demanda (mayo, con 4.200 packs/semana) es pequeña respecto a la media (4.000 packs), y por otro lado, la empresa dispone de la suficiente tecnología para saber en todo momento el nivel de inventarios del que dispone.
La empresa se plantea si es mejor hacer pedidos de pequeño tamaño muy a menudo (lo que supone mantener inventarios pequeños), o bien hacer pedidos grandes, pero más infrecuentes (lo que supone mantener inventarios mayores). Con pedidos grandes e infrecuentes aumentará el coste de mantenimiento de stock, pero disminuirá el de emisión de pedidos. Lo contrario ocurrirá en el caso de pedidos pequeños y muy frecuentes. Existe entonces un trade-off entre costes de emisión y costes de mantenimiento, siendo el objetivo determinar el tamaño de pedido que minimiza el coste total. Se sabe que el coste de emitir un pedido es de 20€ y el tiempo de suministro es de 1 día. También se conoce que el año se compone de 52 semanas, y la semana tiene 5 días hábiles.
El coste total de mantenimiento incluye los costes de financiación del inventario, calculados bien mediante un coste de oportunidad, ya que en lugar de tener el dinero en efectivo para otras posibles inversiones está materializado en inventarios, o bien por un tipo de interés si se financia el inventario a crédito. Generalmente, se calcula como un porcentaje del valor promedio de los inventarios. En este caso este porcentaje se ha estimado que es un 18%. Respecto a otros costes de mantenimiento (mermas, seguros, etc.), LVL añade un 7% más, que, junto con el 18% anterior, supone un carrying charge, o tasa de coste de mantenimiento anual de inventario, de i = 25%.
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
3.2.1. MODELOS DETERMINÍSTICOS

## Slide 36
Q* = 1.824,28 ≈ 1.824 packs
Ca = 10€/pack
Ce = 20€/pedido
i = 25% anual
Cp = Ca x i = 10 x 25% = 2,5€ pack/año
D = 4.000 x 52 = 208.000 packs/año
LOTE ÓPTIMO
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
3.2.1. MODELOS DETERMINÍSTICOS
PUNTO DE PEDIDO
  Que el TS ≤ TR
  Que el TS > TR
hp = 52 x 5 = 260 días/año
TS = 1 día
= 260 / (208.000/1.824) = 2,28 días
Pp = Ts x Demanda media = Ts x D/hp
Pp = 1 x (208.000/260) = 800 packs
Cuando el nivel del inventario llegue a 800 packs se realizará un pedido de 1.824 packs
Con toda esta información, se pide:
a) El tamaño económico de pedido.
b) El punto de reorden.

## Slide 37
Nivel de inventarios
Q*=1.824
IM=Q*/2=912
Tiempo
Pp=800
TS=1
NMI=1.824
TR=2,28
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
3.2.1. MODELOS DETERMINÍSTICOS
c) Representación gráfica del modelo.

## Slide 38
Ca = 10€/pack
Ce = 20€/pedido
Cp = Ca x i = 10 x 25% = 2,5€ pack/año
D = 208.000 packs/año
Q* = 1.824 packs/pedido
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
3.2.1. MODELOS DETERMINÍSTICOS
CT = CE + CP + CA
CT = (Ce x D/Q) + (Cp x Q/2) + (Ca x D)
CT = (20 x 208.000/1.824) + (2,5 x 1.824/2) + (10 x 208.000)
CT = 4.560,7 + 2.080.000
CT = 2.084.560,7€
COSTE TOTAL
d) El coste total anual de gestión de inventarios.

## Slide 39
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
3.2.1. MODELOS DETERMINÍSTICOS
El análisis de sensibilidad sirve para conocer cuánto variarían los costes totales si cambian algunos de los parámetros del modelo o si se elige un tamaño de lote distinto del óptimo (Q*).
e) El análisis de sensibilidad.
Nota: El coste total solo tiene en cuenta los costes que depende del tamaño del pedido (CE + CP).

## Slide 40
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
3.2.1. MODELOS DETERMINÍSTICOS
En este análisis observamos cómo una bajada de 1€ en el coste del pedido (19€), y un incremento del coste de mantenimiento en un 1% (26%), disminuiría el coste total en 28€, hasta situarse en 4.533€.
Sin embargo, justo lo contrario, un 24% del coste de mantenimiento frente a 21€ del coste por pedido, incrementarían el coste total en 18€ (4.579€).
En la última columna de la tabla también se puede observar cómo variaría el coste total manteniendo una Q constante en 1.824 packs. Ciertamente, las variaciones en el coste total son pequeñas en los rangos de cambios de los costes analizados. Por tanto:
Se puede demostrar que el modelo EOQ es notablemente robusto frente a cambios en los parámetros o en el tamaño del lote.
Esta es una característica del modelo EOQ, pero no se puede asumir que será así en todo tipo de modelos de gestión de inventarios, pues existen modelos y circunstancias donde un pequeño cambio en el tamaño del pedido dará lugar a cambios muy grandes en los costes totales.

## Slide 41
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
3.2.1. MODELOS DETERMINÍSTICOS
La diferencia de este modelo con respecto al EOQ es que el lote no llega de una vez completo, sino que lo hace por partes a un ritmo constante, p, que se suele denominar tasa de fabricación (si se produce internamente) o de entrega (si se solicita al exterior).
En este modelo la fabricación se produce gradualmente a lo largo de un tiempo t1.
MODELO DEL TAMAÑO ECONÓMICO DEL LOTE DE PRODUCCIÓN (EOQ CON SUMINISTRO GRADUAL)
Tiempo de suministro
Punto pedido
Cantidad óptima de pedido
Q*
Q*
t1
Inventario medio
(p-d) x (Q/p)
2
Tiempo
Pp
Ts
Q*
t2
Nivel máximo de inventario
NMI
Nivel de inventarios
Tiempo de reaprovisionamiento
(t1 + t2)
Notes: En el modelo EOQ se asume que todas las unidades llegan al mismo tiempo (el nivel de stock da un salto instantáneo desde su valor mínimo 0 a su valor máximo Q). Este es un modelo razonable por ejemplo cuando los artículos se adquieren a un proveedor externo que fabrica el lote y lo envía por completo a su cliente una vez que ha terminado de fabricar todas las unidades. Sin embargo, en otras situaciones el suministro resulta ser gradual, es decir, las unidades que forman el lote se van recibiendo, y van estando disponibles, poco a poco a lo largo de un determinado período de tiempo. Esto sucede así, por ejemplo, cuando es la propia empresa la que fabrica internamente el artículo en cuestión, en una instalación próxima al lugar donde será almacenado, en lugar de adquirirlo a un proveedor externo. En estas circunstancias es habitual que a medida que se vayan fabricando unidades estas pasen a estar disponibles y se incorporen al inventario. Las Q unidades que integran el lote se van fabricando poco a poco, y a ese mismo ritmo pasan a estar disponibles y se almacenan.

## Slide 42
CÁLCULO DEL LOTE ÓPTIMO
La fabricación se realiza durante t1 a un ritmo p y el consumo durante t1+t2 a un ritmo d.
El ritmo de p será mayor o igual al de d (si no sería imposible satisfacer la demanda).
El lote a fabricar (en este modelo se le conoce como lote económico de producción) será:
  Q = d x (t1+t2) = p x t1
El inventario máximo será = lo fabricado – lo consumido en t1:
  NMI = Q – (d x t1) = (p-d) x t1 = (p-d) x (Q/p)
El único coste que varía (respecto al modelo EOQ) es el de posesión, puesto que este depende del inventario medio: NMI / 2 = (p-d)x(Q/p) / 2
LOTE ÓPTIMO
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
3.2.1. MODELOS DETERMINÍSTICOS
COSTE TOTAL
CT = (Ce x D/Q) + (Cp x ((p-d)x(Q/p) / 2)) + (Ca x D)
Minimizando respecto a Q:
dCT/dQ = -(Ce x D/Q2) + ((Cp x (p-d))/2p) + 0 = 0

## Slide 43
CÁLCULO DEL PUNTO DE PEDIDO
El Pp es el inventario necesario para cubrir el Ts, siendo la demanda o consumo medio = d.
En este modelo hay que prestar suma atención al cálculo del punto de pedido, pues en cada TR se alcanza dos veces dicho Pp (uno en el tramo de producción y consumo, tramo de subida, y otro en el tramo de solo consumo, tramo de bajada).
Pueden darse 4 casos:
  Que el TS ≤ TR
  Que el TS > TR
Pp = TS x Demanda media = Ts x d
PUNTO DE PEDIDO
Pp = (TR-TS) x (p-d)
  Que el TS ≤ TR-t1
  Que el TS > TR-t1
  Que el TS - E(TS/TR)xTR ≤ TR-t1
  Que el TS - E(TS/TR)xTR > TR-t1
Pp = [TS - (E(TS/TR)xTR)] x d
Pp = [TR - (TS-E(TS/TR)xTR)] x (p-d)
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
3.2.1. MODELOS DETERMINÍSTICOS

## Slide 44
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
3.2.1. MODELOS DETERMINÍSTICOS
Ejemplo 3.2
Una empresa fabrica un determinado producto, cuyo ensamblaje final se hace en una línea de montaje que trabaja diariamente. Uno de los componentes de este ítem se produce en otro departamento de la empresa, a un ritmo de 100 unidades diarias, mientras que la línea de montaje lo utiliza a razón de 40 unidades/día. Se supone una política de revisión continua del inventario y se sabe que el coste unitario de preparación de un pedido es de 50 unidades monetarias y el unitario de posesión es de 0,5 unidades monetarias/año. Respecto al tiempo de fabricación (suministro) se conoce que es de 35 días, mientras que el horizonte a considerar para la gestión del inventario es de 10 meses de 25 días laborables/mes.
Q* = 2.000 uds.
p = 100 uds./día
d = 40 uds./día
D = 40 uds./día x 10 m. x 25 d. l.= 10.000 uds.
Ce = 50 u.m./pedido
Cp = 0,5 u.m./año
LOTE ÓPTIMO
Calcular el lote óptimo a fabricar.
Notes: Ejemplo 13.2 (Machuca).
El horizonte de plantificación con el que trabajamos es de 10 meses. Por eso, tengo que transformar el Cp. La D y el Cp tienen que estar en el mismo hp.

## Slide 45
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
3.2.1. MODELOS DETERMINÍSTICOS
Determinar cuándo se han de lanzar las órdenes de fabricación.
PUNTO DE PEDIDO
  Que el TS ≤ TR-t1
  Que el TS > TR-t1
TS = 35 días
= 250/(10.000/2.000) = 50 días
t1 = Q/p = 2.000/100 = 20 días
Pp = (TR-TS) x (p-d)
Pp = (50-35) x (100-40)
Pp = 900 unidades
El pedido de 2.000 unidades habrá que comenzar a fabricarlo cuando el inventario llegue a 900 unidades en la zona de fabricación y consumo simultáneo.
  Que el TS ≤ TR
  Que el TS > TR

## Slide 46
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
3.2.1. MODELOS DETERMINÍSTICOS
Representar gráficamente el modelo.
t1=20
Tiempo
Pp=900
NMI=1200
Q*=2000
t2=30
Nivel de inventarios
Inventario medio=600
(p-d) x (Q/p)
2
TS=35
TR=50

## Slide 47
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
3.2.1. MODELOS DETERMINÍSTICOS
Calcular el punto de pedido y representar gráficamente cuando el TS = 25 días.
PUNTO DE PEDIDO
  Que el TS ≤ TR-t1
  Que el TS > TR-t1
TS = 25 días
TR = 250/(10.000/2.000) = 50 días
t1 = Q/p = 2.000/100 = 20 días
Pp = TS x Demanda media
Pp = 25 x (10.000/250)
Pp = 1.000 unidades
  Que el TS ≤ TR
  Que el TS > TR
t1=20
Tiempo
Pp=1.000
NMI=1200
Q*=2000
t2=30
Nivel de inventarios
Inventario medio=600
(p-d) x (Q/p)
2
TS=25
TR=50

## Slide 48
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
3.2.1. MODELOS DETERMINÍSTICOS
Calcular el punto de pedido y representar gráficamente cuando el TS = 60 días.
PUNTO DE PEDIDO
  Que el TS - E(TS/TR)xTR ≤ TR-t1
  Que el TS - E(TS/TR)xTR > TR-t1
TS = 60 días
TR = 250/(10.000/2.000) = 50 días
t1 = Q/p= 2.000/100 = 20 días
Pp = [TS - (E(TS/TR)xTR)] x d
Pp = [60 - (E(60/50)x50)]x(10.000/250)
Pp = 400 unidades
  Que el TS ≤ TR
  Que el TS > TR
t1=20
Tiempo
Pp=400
NMI=1200
Q*=2000
t2=30
Nivel de inventarios
TS=60
TR=50
Inventario medio=600
(p-d) x (Q/p)
2

## Slide 49
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
3.2.1. MODELOS DETERMINÍSTICOS
Calcular el punto de pedido y representar gráficamente cuando el TS = 85 días.
PUNTO DE PEDIDO
  Que el TS - E(TS/TR)xTR ≤ TR-t1
  Que el TS - E(TS/TR)xTR > TR-t1
TS = 85 días
TR = 250/(10.000/2.000) = 50 días
t1 = Q/p= 2.000/100 = 20 días
Pp = [TR - (TS-E(TS/TR)xTR)] x (p-d)
Pp = [50 - (85 -E(85/50)x50)]x(100-40)
Pp = 900 unidades
  Que el TS ≤ TR
  Que el TS > TR
t1=20
Tiempo
Pp=900
NMI=1200
Q*=2000
t2=30
Nivel de inventarios
TS=85
TR=50
Inventario medio=600
(p-d) x (Q/p)
2

## Slide 50
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
3.2.1. MODELOS DETERMINÍSTICOS
DESCUENTO POR CANTIDADES PARA EL MODELO EOQ
Puede darse el caso de que los costes de obtención (adquisición) de un determinado ítem desciendan cuando la cantidad solicitada sobrepase un cierto valor (por ejemplo: descuentos o rappels de un proveedor, disminución en los costes unitarios de fabricación, etc.), en cuyo caso habría que tener en cuenta esta diferencia a la hora de determinar el tamaño de Q*.
Por tanto, en este modelo, y a diferencia del EOQ, los costes de adquisición sí que dependen del tamaño del lote.
A continuación, se representan los costes totales para costes de adquisición diferentes.
Costes de posesión
Coste anual
Coste total
Costes de adquisición
Costes de emisión
Tamaño del lote
Q1*
Q1
Q2
Sin descuento
Q2*
Q0*
Con descuento q1
Con descuento q2
Notes: La función de costes deja de ser continua y se convierte en una función por tramos, lo que hace que las propiedades de la derivada dejen de ser válidas en los puntos de discontinuidad de dicha función.

## Slide 51
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
3.2.1. MODELOS DETERMINÍSTICOS
CÁLCULO DEL LOTE ÓPTIMO
En este caso el coste de adquisición (Ca) a partir de una cantidad Q1 tiene un descuento “q1”; a partir de Q2 tiene un descuento “q2”… Por tanto, si existen varios precios de adquisición habrá varias curvas de costes totales, una para cada precio.
El objetivo será encontrar el mínimo de esa curva de costes totales definida por tramos. La forma más cómoda de hacerlo consiste en buscar el punto de menores costes totales de cada curva que sea factible, y luego comparar esos mínimos correspondientes a cada curva para quedarse con el que sea mejor.
El mínimo coste total factible de cada curva será…
  Paso 1: …el correspondiente a su tamaño económico de pedido Q*, calculado de la forma habitual, siempre que esté dentro del rango de cantidades de pedido que permite obtener el precio unitario correspondiente a la curva (conviene comenzar a calcular la Q* correspondiente al precio más bajo y continuar los cálculos en orden ascendente).
  Paso 2: Si Q* no está en dicho rango, el mínimo coste total factible será el correspondiente al mínimo tamaño de pedido que permite conseguir el precio correspondiente a la curva.
  Paso 3: Seguidamente, se calcula el coste total en función de cada Q* obtenida.
  Paso 4: Por último, se toma como lote óptimo el que proporciona el menor coste total.
Notes: Conviene comenzar con la curva correspondiente al precio más bajo, e ir calculando los mínimos costes factibles de las curvas de precios sucesivamente crecientes. Procediendo de esta manera, si en algún momento se llega a una curva cuyo mínimo coste total factible corresponde a su tamaño económico de pedido Q*, entonces se pueden descartar todas las curvas de precios superiores, ya que sus mínimos costes totales factibles serán siempre peores.

## Slide 52
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
3.2.1. MODELOS DETERMINÍSTICOS
CÁLCULO DEL PUNTO DE PEDIDO
Una vez que se conoce la cantidad óptima a emitir en cada pedido queda por resolver cuándo han de realizarse los pedidos.
Los pedidos se solicitarán cuando las existencias en el almacén lleguen al nivel correspondiente al punto de pedido (Pp), es decir, al nivel necesario para cubrir el Ts que tarda en llegar el pedido (o la fabricación interna).
Si el tiempo de suministro (Ts) y el tiempo de reaprovisionamiento (TR), también conocido como tiempo de ciclo, se expresan en días, la demanda media (D/hp) se expresará en días.
Pueden darse 2 casos:
      Que el TS ≤ TR
      Que el TS > TR
Pp = Ts x Demanda media = Ts x D/hp
PUNTO DE PEDIDO
x Demanda diaria
Demanda media
Pp =
E = parte entera del cociente (TS/TR)

## Slide 53
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
3.2.1. MODELOS DETERMINÍSTICOS
Ejemplo 3.3
Uno de los supuestos del modelo EOQ es que el coste de adquisición unitario es independiente del tamaño del pedido, sin embargo, este supuesto es fácil de flexibilizar debido a que en muchos casos es razonable asumir que se puede acceder a un determinado descuento por unidad en la medida en que aumenta el volumen del pedido.
Para determinados productos, los proveedores suelen ofrecer una escala de descuentos dependiendo del tamaño del pedido. Normalmente, la escala de descuentos suele estar previamente tabulada y accesible para el comprador.
Ejercicio: Actualmente nuestra demanda anual se sitúa en 6.000 unidades. Los costes de emisión de cada pedido realizado ascienden a 750€. Nuestros costes de posesión anuales son de 400€ por unidad y año, y el coste de adquisición unitario se cifra en 4.000€. La empresa opta por una revisión continua del inventario.
Nuestro proveedor nos informa de una nueva promoción de descuentos basada en el volumen de los pedidos:
CANTIDAD | PRECIO UNITARIO
< 200 | 4.000€
200 - 299 | 3.500€
300 - ∞ | 3.200€
Determinar el lote óptimo a pedir y representarlo gráficamente sabiendo que el tiempo de entrega es de 15 días (los días laborables anuales son 250).

## Slide 54
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
3.2.1. MODELOS DETERMINÍSTICOS
Como el coste de adquisición de 1 unidad es de 4.000€ y el coste de posesión anual de 1 unidad es igual a 400€, podemos determinar que la tasa anual de mantenimiento de inventarios representa el 10%.
Si el Cp = Ca x i, se puede considerar que el coste de almacenar un producto se puede representar como un porcentaje de su coste de adquisición (precio de compra). De esta forma, al aumentar los descuentos (y en consecuencia disminuir el precio de compra) el coste unitario de almacenamiento disminuirá y generará un incentivo a pedidos de mayor tamaño (dado que el denominador de la fórmula disminuye en magnitud).
  CT1 = (750 x 6000/300) + ((10%x3.200) x 300/2)) + (3.200 x 6.000)
  CT1 = 19.263.000€
  CT3 = (750 x 6000/150) + ((10%x4.000) x 150/2)) + (4.000 x 6.000)
  CT3 = 24.060.000€
  CT2 = (750 x 6000/200) + ((10%x3.500) x 200/2)) + (3.500 x 6.000)
  CT2 = 21.057.500€
= 150 uds.
= 200 uds.
= 300 uds.
  PASO 3: Cálculo de los CT = (Ce x D/Q) + (Cp x Q/2) + (Ca x D)
  PASO 1: Cálculo de Q* por tramos
  PASO 2: Si Q* no alcanza la cantidad mínima de pedido se aumenta hasta alcanzarla
  PASO 4: Se toma el lote óptimo que
  proporcione menor coste total
D = 6.000 uds./año
Ce = 750€ por pedido
Cp = Ca x i = Ca x 10%
Notes: Conviene comenzar con la curva correspondiente al precio más bajo, e ir calculando los mínimos costes factibles de las curvas de precios sucesivamente crecientes. Procediendo de esta manera, si en algún momento se llega a una curva cuyo mínimo coste total factible corresponde a su tamaño económico de pedido Q*, entonces se pueden descartar todas las curvas de precios superiores, ya que sus mínimos costes totales factibles serán siempre peores.

## Slide 55
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
3.2.1. MODELOS DETERMINÍSTICOS
Nivel de inventarios
Q*=300
Inventario medio (Q*/2)=150)
Tiempo
Pp=60
TS=15
NMI=300
TR=12,5
PUNTO DE PEDIDO
  Que el TS ≤ TR
  Que el TS > TR
TS = 15 días
TR = 250/(6.000/300) = 12,5 días
x Demanda diaria
Demanda media
Pp =
Pp = [15 - (1x12,5)] x (6.000/250) = 60 unidades

## Slide 56
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
3.2.1. MODELOS DETERMINÍSTICOS
Cuando el modelo EOQ se utiliza para calcular los parámetros de una política de revisión periódica (S, T) se denomina POQ (Period Order Quantity).
El problema consiste en calcular el valor del tiempo T* entre cada revisión del inventario y el lanzamiento de un nuevo pedido. Este tiempo deberá ser el que minimiza los costes totales.
Supuestos de partida:
  El inventario se revisa siempre periódicamente cada período de tiempo constante T.
  La demanda es constante (o cuasiconstante), determinista y se conoce con certeza.
  Cada pedido se emitirá cada vez que transcurra el período de tiempo T.
  El precio de adquisición no varía en todo el horizonte de planificación.
  La cantidad Q a pedir será idéntica en todos los pedidos y alcanzará un nivel de reposición (NR) que permita satisfacer la demanda a lo largo de T.
  El valor de T* será aquella T que minimice el coste total de gestión de inventarios.
MODELO DE PERÍODO ECONÓMICO DE PEDIDO (POQ)
Notes: Este modelo es aconsejable, por ejemplo:
Cuando recibimos la visita de un vendedor para recogernos el pedido de toda nuestra línea de productos.
Cuando deseamos combinar los pedidos para ahorrar costes de transporte.

## Slide 57
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
3.2.1. MODELOS DETERMINÍSTICOS
Por tanto, para calcular T* se parte de la expresión ya conocida de los costes totales (CT) del modelo EOQ.
Los CT se expresarán, no en función de Q, sino en función de T, que es el tiempo entre revisiones de inventario. Como ese tiempo coincidirá con lo que se tarda en consumir cada pedido, resultará que T = Q/D. Se reemplazará entonces Q (Q = T x D) en la expresión de los costes totales para obtener estos como función de T.
COSTE TOTAL POQ
COSTE TOTAL EOQ
CT = (Ce x D/Q) + (Cp x Q/2) + (Ca x D)
CT = (Ce / T) + (Cp x (TxD)/2) + (Ca x D)

## Slide 58
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
3.2.1. MODELOS DETERMINÍSTICOS
Ts
Ts
Nivel de Inventarios
Nivel de reposición NR=Q
Q
Tiempo
T*
T*
T*
Q1
Q2
Q3
Nivel inventario
NIi
ti

## Slide 59
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
3.2.1. MODELOS DETERMINÍSTICOS
CÁLCULO DEL PERÍODO ÓPTIMO
Derivando la expresión CT, de este modelo, en función de T e igualando a 0 se obtiene una ecuación que proporciona el valor de T* que minimiza los costes totales:
CT = (Ce / T) + (Cp x (TxD)/2) + (Ca x D)
PERÍODO ÓPTIMO
Minimizando respecto a T:
dCT/dT = -(Ce/Tx2) + (Cp x D/2) + 0 = 0

## Slide 60
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
3.2.1. MODELOS DETERMINÍSTICOS
CÁLCULO DEL LOTE DE PEDIDO
El tamaño del lote a solicitar en el instante ti será igual al consumo durante el tiempo que transcurre desde que se emite el pedido hasta que llegue el siguiente, es decir (TS + T)1, menos el stock disponible en ese momento, NIi. El lote alcanzará el nivel de reposición (NR).
Ahora bien, al ser la demanda constante, conocida y determinista el NIi = Ts x Demanda media, los lotes a pedir (Q) serán idénticos y sus tamaños coincidirán hasta alcanzar el NR.
Q = (Ts + T) x Demanda media – NIi
Q = (Ts x Demanda media) + (T x Demanda media) – (Ts x Demanda media)
Q = (Ts x Demanda media) + (T x Demanda media) – (Ts x Demanda media)
LOTE DE PEDIDO
Q = T* x Demanda media
1 Aquí, por simplificar, supondremos que el Ts ≤ TR.

## Slide 61
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
3.2.1. MODELOS DETERMINÍSTICOS
Cuando se trabaja en condiciones de certeza, los dos modelos básicos (EOQ y POQ) ofrecen la misma solución.
Por ello, el valor de T* es exactamente el mismo que se obtendría para el tiempo de reaprovisionamiento para un modelo EOQ, ya que en este caso se tendría que:
La siguiente tabla muestra las relaciones existentes entre ambos modelos:
EOQ | POQ
TR | T*
Q* | Q
Pp | NIi
NMI | NR
CT | CT

## Slide 62
Un fabricante de cinturones y complementos de piel ha acordado con uno de sus proveedores realizar los pedidos de piezas de cuero a intervalos regulares de tiempo. El consumo de estas piezas es de 30.000 al año, considerando que el año tiene 300 días hábiles. Se sabe además que el precio de cada pieza es de 250€, que cada pedido supone unos costes de envío a cargo del comprador de 600€, y que la tasa anual de mantenimiento por cada pieza de cuero es de un 16% de su precio de adquisición.
Con la información anterior, se pide:
Calcular cuál será el período económico de pedido.
¿Cuál será el nivel de reposición que se deberá alcanzar?
Calcular los costes totales asociados al stock.
¿Cuál es el volumen del pedido que se deberá solicitar?
Representar gráficamente el modelo.
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
3.2.1. MODELOS DETERMINÍSTICOS
Ejemplo 3.4
Notes: Ejercicio 5 (Arias-Minguela) modificado.

## Slide 63
T* = 0,0316 años
T* = 0,0316 x 300 = 9,48 días
D = 30.000 uds./año
Ca = 250€/ud.
Ce = 600€/pedido
i = 16% anual
Cp = Ca x i = 250 x 16% = 40€ ud./año
hp = 300 días/año
PERÍODO ÓPTIMO
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
3.2.1. MODELOS DETERMINÍSTICOS
Calcular cuál será el período económico de pedido.
¿Cuál será el nivel de reposición que se deberá alcanzar?
D = 30.000 uds./año
hp = 300 días/año
d = D/hp = 30.000/300 = 100 uds./día
T* = 9,48 días
NR = T* x Demanda media
NR = 9,48 x 100
NR = 948 uds.

## Slide 64
D = 30.000 uds./año
T* = 0,0316 años
Ca = 250€/ud.
Ce = 600€/pedido
Cp = Ca x i = 250 x 16% = 40€ por ud./año
COSTE TOTAL
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
3.2.1. MODELOS DETERMINÍSTICOS
Calcular los costes totales asociados al stock.
¿Cuál es el volumen del pedido que se deberá solicitar?
T* = 9,48 días
d = D/hp = 30.000/300 = 100 uds./día
CT = (Ce / T) + (Cp x (TxD)/2) + (Ca x D)
CT = (600/0,0316) + (40 x (0,0316x30.000)/2) + (250x30.000)
CT = 7.537.947€
Q = T* x Demanda media
Q = 9,48 x 100
Q = 948 uds.
LOTE DE PEDIDO

## Slide 65
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
3.2.1. MODELOS DETERMINÍSTICOS
Ts
Ts
Nivel de Inventarios
Nivel de reposición NR=948
Q=948
Tiempo
T*
T*=9,48
T*
Q1
Q2
Q3
Nivel inventario
NIi
ti
Representar gráficamente el modelo.

## Slide 66
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
3.2.1. MODELOS DETERMINÍSTICOS
MODELO EOQ CON ROTURA DE STOCK PERMITIDA
(agotamientos planeados)
En ocasiones puede ser interesante permitir de forma sistemática las roturas o “agotamientos” de stocks. Esto ocurrirá cuando los costes de rotura de stock no son demasiado grandes con respecto a los costes de mantenimiento de inventario.
Se utiliza en artículos de gran valor que generan altos costes de inventarios o altos riesgos de mantenimiento de grandes inventarios (joyas, alimentos gourmet, automóviles, etc.).
En este modelo surgen los pedidos pendientes (backorders), de manera que cuando el cliente realiza un pedido y no hay existencias habrá de esperar hasta que llegue el pedido siguiente.
Si los clientes no están dispuestos a esperar y se pierde la venta, este modelo carece de sentido.
Para ampliar conocimientos: Dirección de la Producción y Operaciones. Decisiones operativas. (Arias Aranda, D. y Minguela Rata, B.) Cap. 5.

## Slide 67
3.1. CONCEPTO, OBJETIVOS, PROCESO, FUNCIONES Y TIPOS DE INVENTARIOS
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
3.2.1. MODELOS DETERMINÍSTICOS
3.2.2. MODELOS PROBABILÍSTICOS
Dirección de la Producción y Operaciones. Decisiones operativas. (Arias Aranda, D. y Minguela Rata, B.) Cap. 5.
Principios de Administración de Operaciones (7ª Ed.). (Heizer, J. y Render, B.) Cap. 12.
Dirección de Operaciones. Aspectos tácticos y operativos. (Domínguez Machuca, J.A. y otros) Cap. 13.
GESTIÓN DE INVENTARIOS
TEMA 3

## Slide 68
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
3.2.2. MODELOS PROBABILÍSTICOS
Los modelos desarrollados hasta ahora partían de la hipótesis de una demanda constante y conocida; sin embargo, en la mayoría de los casos, y dentro del contexto de demanda independiente, dicha hipótesis será más teórica que realista y la demanda será variable, siguiendo una determinada ley de probabilidad. Por otra parte, el tiempo de suministro, también supuesto conocido y constante, tampoco tiene por qué responder a dichas características.
Esto nos lleva a que, si se trabaja con sus respectivos valores medios, se corra el riesgo de una ruptura de stocks, ya que los valores reales fluctuarán alrededor de los mismos.
Si se quiere disminuir el mencionado riesgo será necesaria la creación de un stock de seguridad, Ss, para que absorba las posibles fluctuaciones; de esta forma se pretende asegurar cierto porcentaje de entregas a los clientes cuando la demanda sobrepase la previsión media o cuando el suministro sufra algún retraso.
El valor que se adopte para el Ss dependerá de la forma en que se mida la demanda máxima probable y el riesgo, con los costes ligados a él, de una rotura de stocks. Estos costes, ya sean directos (por ejemplo: ventas perdidas) o indirectos (por ejemplo: disminución de la fidelidad del cliente, pérdida de imagen, etc.), deberían ser comparados con los que supone mantener un stock suplementario.

## Slide 69
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
Así pues, el estudio completo de la influencia de las roturas sobre las diferentes políticas en materia de stocks exigiría que se le pudiese asignar un coste a cada rotura, lo cual es, a menudo, bastante difícil.
Debido a ello, suele recurrirse a la definición, por parte de la empresa, de un cierto nivel de servicio, Ns, y comparar los costes que este implica con el de otros niveles a fin de escoger el que se juzgue más adecuado. También se puede hablar de un determinado riesgo de ruptura, Rr, variable complementaria del nivel de servicio.
nº de servicios sin rupturas
Ns = ––––––––––––––––––––––
nº de servicios totales
nº de servicios con rupturas
Rr = –––––––––––––––––––––––––
nº de servicios totales
Hay que crear un stock de seguridad (Ss).
Nivel de servicio (Ns)
Riesgo de ruptura (Rr)
o del
Ns + Rr = 1
El stock de seguridad dependerá del deseado:
3.2.2. MODELOS PROBABILÍSTICOS
En este apartado vamos a analizar los modelos EOQ y POQ básicos en un entorno donde:
  La demanda es aleatoria y sigue una distribución normal (siempre se utilizará una desviación típica, σ, referida al mismo intervalo de tiempo que se emplee en la variable demanda).
  El tiempo de suministro (o fabricación) lo supondremos conocido, constante y uniforme.

## Slide 70
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
MODELO EOQ CON DEMANDA ALEATORIA Y TIEMPO DE SUMINISTRO CONSTANTE
CÁLCULO DEL LOTE ÓPTIMO
A diferencia del modelo EOQ determinístico hay que añadir el stock de seguridad:
    El único coste que varía es el de posesión al añadirle el Ss:
    CP = (Cp x Q/2) + (Cp x Ss)
LOTE ÓPTIMO
CT = CE + CP + CA
CT = (Ce x D/Q) + ((Cp x Q/2) + (Cp x Ss)) + (Ca x D)
COSTE TOTAL
Minimizando respecto a Q:
dCT/dQ = -(Ce x D/Q2) + ((Cp/2) + 0) + 0 = 0
3.2.2. MODELOS PROBABILÍSTICOS
Notes: Por la forma de controlar los inventarios con este modelo (EOQ), la ruptura solo podrá presentarse a partir del momento de emisión del pedido (pues antes el nivel de stocks es mayor o igual que el Pp, por lo que, si se quiere disminuir el riesgo de ruptura habrá que añadir un stock de seguridad.

## Slide 71
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
CÁLCULO DEL PUNTO DE PEDIDO
Como hemos comprobado, la cantidad óptima (Q*) a emitir en cada pedido es igual al supuesto en el que la demanda es conocida, constante y determinista (modelo EOQ determinístico), por lo que ahora es crítico saber cuándo han de realizarse los pedidos.
Los pedidos se solicitarán cuando las existencias en el almacén lleguen al punto de pedido (Pp), el cual, en este modelo, también incluye el stock de seguridad (Ss).
Pp = (Ts x dm) + Ss
Tiempo de suministro o fabricación
Stock de seguridad
Demanda media en el horizonte temporal : dm = D/hp
PUNTO DE PEDIDO
3.2.2. MODELOS PROBABILÍSTICOS

## Slide 72
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
A
dm x Ts
Nivel de inventarios
Q*
Q*
Q*
Ss
Tiempo
Pp
Ts
Ts
La demanda real es mayor a la demanda media: dr > dm
Sin el Ss hubiera habido ruptura de stock en A
dr < dm
no hay ruptura
3.2.2. MODELOS PROBABILÍSTICOS

## Slide 73
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
Nivel de inventarios
Q*
Q*
Ss
Pp
Ts
dm x Ts
dm x Ts Pp
0 z
% mínimo servicios sin ruptura
% máximo servicios con ruptura
Ss
Máximo riesgo de ruptura
Tiempo
CÁLCULO DEL STOCK DE SEGURIDAD
3.2.2. MODELOS PROBABILÍSTICOS

## Slide 74
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
Debemos fijar el nivel de servicio deseado o riesgo de ruptura admitido y suponer una ley de probabilidad para la demanda durante el tiempo de suministro Ts.
Suele suponerse una distribución normal: N(DmTs,σTs).
Media y desviación en todo Ts
Probabilidad de servicios sin ruptura: Ns
Probabilidad de servicios con ruptura: Rr
DmTs= dm x Ts Pp
0 z
Ss
Ss = z x σTs
dm = demanda media diaria
DmTs = demanda media en todo Ts
μ
Pp = dm x Ts + (z x σTs)
μ+zσ
Tipificando la variable
N(0,1)
N(DmTs,σTs)
STOCK DE SEGURIDAD
3.2.2. MODELOS PROBABILÍSTICOS
Notes: μ(mu)=media σ(sigma)=desviación típica
Tipificamos para calcular el área de una curva mediante tablas. Si no, tendríamos que entrar en un problema de integrales para calcular el área.
z=distancia respecto a la media (medido en desviaciones típicas).

## Slide 75
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
Ejemplo 3.5
La demanda anual de un producto se sabe que se distribuye como una normal de media 12.000 unidades y desviación típica de 150 unidades. Tiene un coste por cada pedido de 50€ y un coste de mantenimiento de 5€ por unidad y año. Los días laborales son de 250 días al año y la empresa sigue una política de revisión continua del inventario. El tiempo que el proveedor tarda en servirnos el pedido es de 2 días (el comportamiento de la demanda durante el tiempo de suministro es igual al del período anual).
¿Cuál es la cantidad óptima de pedido y cuál es el punto de reorden en cada pedido considerando dar un nivel de servicio del 80%?
Q* = 490 unidades
N (12.000, 150)
Ce = 50€/pedido
Cp = 5€ ud./año
LOTE ÓPTIMO
dm = D/hp = 12.000/250 = 48 uds./día
Ts = 2 días
σTs = σ x = 150 x = 13,42 uds.
z para un Ns del 80% = 0,84
Pp = (Ts x dm) + (z x σTs)
PUNTO DE PEDIDO
Pp = (2 x 48) + (0,84 x 13,42)
Pp = 107 unidades
Pp = 96 + 11,27 = 107,27
Ss = 11 uds.
3.2.2. MODELOS PROBABILÍSTICOS
Notes: No interpolamos la z, escogemos la que más se aproxime al área que buscamos.

## Slide 76
Ss = z x σTs
Rr = 1 – 0,9319 = 0,0681 = 6,81%
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
¿Cuáles son las existencias de seguridad y cuáles son los costes anuales del mantenimiento de estas existencias de seguridad manteniendo el Ns al 80%?
σTs = 13,42 uds.
z para un Ns del 80% = 0,84
Cp = 5€ ud./año
dm = 48 uds./día
Ss = z x σTs
STOCK DE SEGURIDAD
Ss = 0,84 x 13,42 = 11,27 ≈ 11 uds.
Coste Total Ss
CT Ss = Cp x Ss
CT Ss = 5 x 11 = 55€
¿Qué riesgo de ruptura se tendría si se decide tener un Ss de 20 unidades?
3.2.2. MODELOS PROBABILÍSTICOS
σTs = 13,42 uds.
Ss = 20 uds.
20 = z x 13,42
z = 1,49
Ns = 0,9319
Tabla normal
Ns + Rr = 1

## Slide 77
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
MODELO POQ CON DEMANDA ALEATORIA Y TIEMPO DE SUMINISTRO CONSTANTE
CÁLCULO DEL PERÍODO ÓPTIMO
A diferencia del modelo POQ determinístico hay que añadir el stock de seguridad:
    El único coste que varía es el de posesión al añadirle el Ss:
    CP = (Cp x (TxD)/2) + (Cp x Ss)
PERÍODO ÓPTIMO
Minimizando respecto a T:
dCT/dT = -(Ce/Tx2) + ((Cp x D/2) + 0) + 0 = 0
CT = (Ce / T) + ((Cp x (TxD)/2) + (Cp x Ss)) + (Ca x D)
3.2.2. MODELOS PROBABILÍSTICOS

## Slide 78
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
CÁLCULO DEL LOTE DE PEDIDO
El período de pedido óptimo no varía con respecto al supuesto en el que la demanda es conocida, constante y determinista (modelo POQ determinístico). Ahora la variable crítica a determinar es la cantidad a pedir.
En el momento de la revisión del inventario, la cantidad a pedir (Q) junto con el inventario existente (NIi) han de constituir el nivel de reposición (NR), que debe ser capaz de cubrir el tiempo de suministro Ts más el período T* siguiente, por tanto:
NR = ((T* + Ts) x dm) + Ss
NR = Q + NIi
Q = (T* + Ts) x dm + Ss - NIi
LOTE DE PEDIDO
Inventario en el momento de la revisión
3.2.2. MODELOS PROBABILÍSTICOS
Notes: El lote de pedido sí varía respecto al modelo POQ determinístico (Q = T* x dm).

## Slide 79
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
Dm x Ts
Nivel inventario
Nivel de inventarios
Q1
Q2
Ss
Tiempo
NIi
Ts
Ts
T*
T*
Q2
Q1
Q3
NR
dm
dr
3.2.2. MODELOS PROBABILÍSTICOS

## Slide 80
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
NR
Nivel de inventarios
Q
Ss
NIi
Ts
Dm x Ts
dm x (T*+Ts) NIi
0 z
% mínimo de servicios sin ruptura
% máximo de servicios con ruptura
Ss
Máximo riesgo de ruptura
T*
Q
Ts
T*
0
dm
CÁLCULO DEL STOCK DE SEGURIDAD
Tiempo
x
+
NIi -
3.2.2. MODELOS PROBABILÍSTICOS

## Slide 81
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
Debemos fijar el nivel de servicio deseado o riesgo de ruptura admitido y suponer una ley de probabilidad para la demanda durante el tiempo T* + Ts.
Suele suponerse una distribución normal: N(DmT+Ts,σT+Ts).
Media y desviación en todo (T*+Ts)
Probabilidad de servicios sin ruptura: Ns
Probabilidad de servicios con ruptura: Rr
DmT+Ts=dm x (T*+ Ts) NIi
0 z
Ss
Ss = z x σT+Ts
dm = demanda media diaria
DmT+Ts = demanda media en todo(T+Ts)
μ
μ+zσ
NIi = dm x (T* + Ts) + (z x σT+Ts)
N(DmT+Ts,σT+Ts)
Tipificando la variable
En este modelo hay revisión periódica del inventario, por tanto, corremos el riesgo de desabastecimiento tanto durante el período normal T* como durante el período de suministro Ts, por lo cual, el stock de seguridad será mayor (al tener que cubrir ambos períodos) que en el modelo de revisión continua.
STOCK DE SEGURIDAD
3.2.2. MODELOS PROBABILÍSTICOS

## Slide 82
3.2. MÉTODOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
Para la gestión de stocks de un determinado ítem, cuya demanda anual se distribuye según una normal de media 500 y desviación típica 50 (el comportamiento de la demanda durante el tiempo de suministro es igual al del período anual), se ha decidido utilizar un modelo de período fijo al no disponer de revisión continua del inventario.
Se desea conocer cuál será la cantidad adicional necesaria para ofrecer un nivel de servicio del 90% si el tiempo de suministro es de 5 días (teniendo el año 250 días laborables) y sabiendo que el coste de almacenamiento anual y de emisión son de 8€/ud. y 50€ respectivamente.
Ejemplo 3.6
N (500, 50)
Cp = 8€ por ud./año
Ce = 50€/pedido
hp = 250 días/año
z para un Ns del 90% = 1,28
Ts = 5 días
σT*+Ts = σ x = 50 x = 21,21 uds.
T* = 0,1581 años
T* = 0,1581 x 250 = 39,53 ≈ 40 días
Ss = z x σT+Ts
STOCK DE SEGURIDAD
Ss = 1,28 x 21,21
Ss = 27,14 ≈ 27 uds.
PERÍODO ÓPTIMO
3.2.2. MODELOS PROBABILÍSTICOS
Notes: Ejemplo 13.8 (Machuca)