## Slide 1: TEMA 5
Agustín Ruiz Martín
LA PROGRAMACIÓN DE MATERIALES (MRP)
Grado en Ingeniería en Organización Industrial

## Slide 2
OBJETIVOS:
Conocer la programación de los requerimientos de materiales con demanda dependiente.
Aprender la estructura, administración y funcionamiento de un MRP.
Conocer las técnicas de lotificación a utilizar en un MRP.
Conocer la evolución de los sistemas: de MRP a ERP.
Controlar la producción mediante la planificación detallada de capacidad.
LA PROGRAMACIÓN DE MATERIALES (MRP)
TEMA 5

## Slide 3
5.1. REQUERIMIENTOS DEL MODELO DE INVENTARIO CON DEMANDA DEPENDIENTE
5.2. ESTRUCTURA Y ADMINISTRACIÓN DEL MRP
5.3. EVOLUCIÓN DEL MRP
5.4. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE CAPACIDAD
Dirección de la Producción y Operaciones. Decisiones operativas. (Arias Aranda, D. y Minguela Rata, B.) Cap. 4.
Principios de Administración de Operaciones (7ª Ed.). (Heizer, J. y Render, B.) Cap. 14.
Dirección de Operaciones. Aspectos tácticos y operativos. (Domínguez Machuca, J.A. y otros) Caps. 4 y 5.
LA PROGRAMACIÓN DE MATERIALES (MRP)
TEMA 5

## Slide 4
5.1. REQUERIMIENTOS DEL MODELO DE INVENTARIO CON DEMANDA DEPENDIENTE
Planificación
agregada
Planificación estratégica
Programación
maestra
Programación
de materiales
Programación
de operaciones,
ejecución
y control
(Gestión
de talleres)
Órdenes de clientes
y otras fuentes
de demanda
P
R
E
V
I
S
I
O
N
E
S
D
E
D
E
M
A
N
D
A
Órdenes
de compras
Ejecución
Programación maestra
Programación
de materiales
Planificación
agregada de
capacidad
Planificación
detallada de
capacidad
Planificación
aproximada de
capacidad
Control
de capacidad
Programación
de operaciones
Planificación agregada
Planificación táctica
(medio plazo)
Planificación operativa
(corto y muy corto plazo)
Base de datos
y registros
de inventario
Planificación estratégica
(largo plazo)

## Slide 5
5.1. REQUERIMIENTOS DEL MODELO DE INVENTARIO CON DEMANDA DEPENDIENTE
INTRODUCCIÓN
Demanda dependiente: Demanda interna de un artículo que está relacionada con la demanda de otro artículo de nivel superior : (mmpp, componentes...).
Dada una cantidad para el artículo final, se pueden calcular las cantidades necesarias de todos los componentes.
En general, para cualquier artículo para el que se puede establecer un programa, deben utilizarse las técnicas dependientes.
MRP (Material Requirements Planning/Planificación de las necesidades de materiales) es la técnica utilizada.
BENEFICIOS DEL MRP
Una mejor respuesta a los pedidos de los clientes.
Una respuesta más rápida a los cambios del mercado.
Una mejor utilización de las instalaciones y de la mano de obra.
Una reducción de los niveles de inventario.

## Slide 6
5.1. REQUERIMIENTOS DEL MODELO DE INVENTARIO CON DEMANDA DEPENDIENTE
La utilización eficaz de los modelos de inventario dependiente exige que el director de operaciones conozca:
  El programa maestro de producción (PMP) (qué se va a hacer y cuándo).
  Las listas de materiales (bills of materials, BOM) o especificaciones (los materiales y partes necesarias para producir el producto).
  La disponibilidad de inventario (qué hay en stock).
  Las órdenes de compra/fabricación pendientes (qué está ya pedido).
  Los plazos (cuánto tiempo se necesita para tener los distintos componentes).
Nota: Se va a trabajar bajo el supuesto de que en todas las operaciones el factor de Aprovechamiento (A) es del 100% para simplificar los cálculos.

## Slide 7
5.1. REQUERIMIENTOS DEL MODELO DE INVENTARIO CON DEMANDA DEPENDIENTE
EL PROGRAMA MAESTRO DE PRODUCCIÓN
EL PMP detalla qué se va a hacer y cuándo va a hacerse (semanas).
LAS LISTAS DE MATERIALES (BOM)
Es una lista con las cantidades de componentes, ingredientes y materiales necesarios para elaborar un producto.
Los planos individuales no solo describen las dimensiones físicas, sino también cualquier proceso especial, así como las materias primas que constituyen cada parte componente del producto.
Son útiles para calcular costes y pueden servir como una lista de artículos para ser entregados al personal de producción o de montaje.

## Slide 8
5.1. REQUERIMIENTOS DEL MODELO DE INVENTARIO CON DEMANDA DEPENDIENTE
Ejemplo 5.1
Speaker Kits, Inc., empaqueta componentes de equipos de alta fidelidad para pedidos por correo.
Los componentes de su mejor kit de altavoces, el “Awesome (Formidable)” (A), incluye dos kits de altavoz estándar de 12 pulgadas (B) y tres kits de altavoz con dispositivos de amplificación (C). Cada B consta de dos altavoces (D) y dos cajas de envío cada una con un kit de instalación (E). Cada uno de los tres kits estéreo de 300 vatios (C) tiene dos altavoces con dispositivo de amplificación (F) y dos kits de instalación (E). Cada altavoz con dispositivo de amplificador(F) incluye dos altavoces (D) y un dispositivo de amplificación (G).
Se considera que el factor de Aprovechamiento (A) en todas las operaciones es del 100% y la técnica de lotificación seleccionada por la dirección es Lote a lote.
Elaborar la estructura de producto de Awesome y determinar el número de unidades de cada artículo que son necesarias para satisfacer la demanda de un nuevo pedido de 50 kits de altavoces de dicho producto.
DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA DE UN PRODUCTO Y LAS NECESIDADES DE SUS COMPONENTES

## Slide 9
5.1. REQUERIMIENTOS DEL MODELO DE INVENTARIO CON DEMANDA DEPENDIENTE
Los componentes de “Awesome (Formidable)” (A), incluye dos kits de altavoz estándar de 12 pulgadas (B) y tres kits de altavoz con dispositivos de amplificación (C). Cada B consta de dos altavoces (D) y dos cajas de envío cada una con un kit de instalación (E). Cada uno de los tres kits estéreo de 300 vatios (C) tiene dos altavoces con dispositivo de amplificación (F) y dos kits de instalación (E). Cada altavoz con dispositivo de amplificador(F) incluye dos altavoces (D) y un dispositivo de amplificación (G).
B(2) Kit de altavoz estándar de 12”
C(3)
Kit de altavoz estándar de 12” con amplificador
1
E(2)
E(2)
F(2)
Caja de empaquetar y kit de instalación con cables, tornillos y tuercas
Conjunto de altavoz estándar de 12” con amplificador
2
D(2)
Altavoz 12”
D(2)
Altavoz 12”
G(1)
Amplificador
3
ESTRUCTURA DEL PRODUCTO “Awesome” (A)
A
Nivel
0

## Slide 10
5.1. REQUERIMIENTOS DEL MODELO DE INVENTARIO CON DEMANDA DEPENDIENTE
Una vez que hemos desarrollado la estructura del producto, podemos determinar el número de unidades de cada artículo que son necesarias para satisfacer la demanda de un nuevo pedido de 50 kits de “Awesome” (A):
NIVEL COMPONENTE CANTIDAD POR UNIDAD NECESIDAD TOTAL
0 Parte A: 1 x 50 50
1 Parte B: (2x1) = 2 x 50 100
1 Parte C: (3x1) = 3 x 50 150
2 Parte E: (2x2x1)+(2x3x1) = 10 x 50 500
2 Parte F: (2x3x1) = 6 x 50 300
3 Parte D: (2x2x1)+(2x2x3x1) = 16 x 50 800
3 Parte G: (1x2x3x1) = 6 x 50 300
Por tanto, para 50 unidades de A necesitaremos 100 unidades de B, 150 unidades de C, 800 unidades de D, 500 unidades de E, 300 unidades de F y 300 unidades de G.

## Slide 11
5.1. REQUERIMIENTOS DEL MODELO DE INVENTARIO CON DEMANDA DEPENDIENTE
Proporciona la estructura de un producto:
  Se llaman “padres” a los ítems que están por encima de un nivel.
  Se llaman “hijos” a los ítems que se encuentran por debajo de un nivel.
Codificación de nivel inferior: número que identifica los ítems con el nivel más bajo en que aparecen.
  La codificación de nivel inferior asegura que un ítem esté siempre en el nivel más bajo en que se utiliza.
  Se procesa en el nivel inferior a la vez.

## Slide 12
5.1. REQUERIMIENTOS DEL MODELO DE INVENTARIO CON DEMANDA DEPENDIENTE
LA DISPONIBILIDAD DE INVENTARIO
Se requieren registros de inventarios precisos para que el MRP (o cualquier otro sistema de demanda dependiente) funcione correctamente.
Generalmente, los sistemas MRP requieren una precisión del 99%.
LAS ÓRDENES DE COMPRA/FABRICACIÓN PENDIENTES
Deben reflejar con precisión las cantidades y sus fechas de entrega programadas.
LOS PLAZOS
El tiempo necesario para adquirir (es decir, comprar, producir o montar) cada ítem se conoce como plazo:
  Plazo de fabricación: el tiempo requerido para transportar internamente, preparar y montar o procesar cada componente.
  Plazo de aprovisionamiento: el tiempo que transcurre desde que se lanza el pedido de compra hasta que el artículo está disponible para la producción.

## Slide 13
5.1. REQUERIMIENTOS DEL MODELO DE INVENTARIO CON DEMANDA DEPENDIENTE
| | | | | | | |
n-7 n-6 n-5 n-4 n-3 n-2 n-1 n
Tiempo en semanas
F
2 semanas
3 semanas
1 semana
A
2 semanas
1 semana
D
E
2 semanas
D
G
1 semana
1 semana
2 semanas para producir
B
C
E
Comienzo de la producción de D
Deben estar completadas D y E para que pueda comenzar la producción de B
Plazos de los equipos de “Altavoces (A)”
Componente Plazo
A 1 semana
B 2 semanas
C 1 semana
D 1 semana
E 2 semanas
F 3 semanas
G 2 semanas
Ejemplo 5.2
(sigue al 5.1)
REPRESENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PRODUCTO
ESCALONADA EN EL TIEMPO

## Slide 14
5.1. REQUERIMIENTOS DEL MODELO DE INVENTARIO CON DEMANDA DEPENDIENTE
5.2. ESTRUCTURA Y ADMINISTRACIÓN DEL MRP
5.3. EVOLUCIÓN DEL MRP
5.4. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE CAPACIDAD
Dirección de la Producción y Operaciones. Decisiones operativas. (Arias Aranda, D. y Minguela Rata, B.) Cap. 4.
Principios de Administración de Operaciones (7ª Ed.). (Heizer, J. y Render, B.) Cap. 14.
Dirección de Operaciones. Aspectos tácticos y operativos. (Domínguez Machuca, J.A. y otros) Caps. 4 y 5.
LA PROGRAMACIÓN DE MATERIALES (MRP)
TEMA 5

## Slide 15
5.2. ESTRUCTURA Y ADMINISTRACIÓN DEL MRP
Informes
Informe MRP por período
Informe MRP por fecha
Informe de órdenes planificadas
Avisos de compra
Informes de excepción
Orden adelantada, retrasada o no necesaria
Cantidad de la orden demasiado pequeña o demasiado grande
Ficheros de datos
Datos de compras
Lista de materiales
Plazo de entrega
(fichero maestro de artículos)
Datos de inventario
Programa maestro de producción
Programas de planificación de las necesidades de materiales
(computadora y software)
ESTRUCTURA DEL SISTEMA MRP

## Slide 16
5.2. ESTRUCTURA Y ADMINISTRACIÓN DEL MRP
PLAN DE NECESIDADES BRUTAS DE MATERIALES
Plan que muestra la demanda total de un artículo (antes de la sustracción de las existencias disponibles en el inventario y de las recepciones programadas) y:
  cuándo debe ser pedido a los proveedores
  o cuándo debe comenzar la producción para satisfacer su demanda en una fecha concreta.
Combina un programa maestro de producción y la estructura escalonada en el tiempo, indicando cuándo debe pedirse o producirse un artículo si no está disponible en el inventario.
Comenzando con el artículo final, retrocedemos para determinar las necesidades brutas de todos sus componentes.

## Slide 17
5.2. ESTRUCTURA Y ADMINISTRACIÓN DEL MRP
CÁLCULO DEL PLAN DE NECESIDADES BRUTAS DE MATERIALES
Semana
1 2 3 4 5 6 7 8 Plazo de Entrega
Fecha requerida 50 Fecha de salida del pedido 50 1 semana
Fecha requerida 100 Fecha de salida del pedido 100 2 semanas
Fecha requerida 150 Fecha de salida del pedido 150 1 semana
Fecha requerida 200 300 Fecha de salida del pedido 200 300 2 semanas
Fecha requerida 300 Fecha de salida del pedido 300 3 semanas
Fecha requerida 600 200 Fecha de salida del pedido 600 200 1 semana
Fecha requerida 300 Fecha de salida del pedido 300 2 semanas
Ejemplo 5.3
(sigue al 5.2)

## Slide 18
5.2. ESTRUCTURA Y ADMINISTRACIÓN DEL MRP
PLAN DE NECESIDADES BRUTAS DE MATERIALES
Comienza con la producción programada para el artículo final: 50 unidades de “Altavoces (A)” en la semana 8.
Sabiendo el plazo de entrega del artículo, determina la semana en la que se debe realizar el pedido: un plazo de entrega de 1 semana significa que el pedido debe realizarse en la semana 7, por lo que se pedirán 50 unidades de A en la semana 7.
Partiendo de la lista de materiales (BOM), para cada artículo de A se necesitan 2 de B: 100 unidades de B se necesitarán en la semana 7 para satisfacer la demanda de A.
Como el plazo de entrega de B es de 2 semanas: en la semana 5 se pedirán 100 unidades de B.

## Slide 19
5.2. ESTRUCTURA Y ADMINISTRACIÓN DEL MRP
PLAN DE NECESIDADES BRUTAS DE MATERIALES
El momento y la cantidad de unidades que se necesitan estará determinada por la orden de pedido de los padres.
El proceso continúa a través de la lista de materiales de nivel a nivel (de forma conjunta), lo que se conoce como “explosión de necesidades”.
Cuando un componente aparece en más de un nivel, sus necesidades totales no pueden calcularse hasta que se llegue al último nivel, comenzando desde 0 (codificación de nivel inferior).
La codificación de nivel inferior garantiza que cada elemento aparezca en un solo nivel de la lista de materiales (BOM).

## Slide 20
5.2. ESTRUCTURA Y ADMINISTRACIÓN DEL MRP
CÁLCULO DEL PLAN DE NECESIDADES NETAS DE MATERIALES
Ejemplo 5.4
(sigue al 5.3)
En el ejemplo 5.3 se ha calculado el plan de necesidades brutas de materiales. Dicho plan no tiene en cuenta ni las existencias disponibles, ni las recepciones programadas.
A continuación, se calculará el plan de necesidades netas de materiales conociendo que las existencias disponibles de cada ítem son las siguientes:
Recordamos que:
La técnica de lotificación a utilizar para todos los ítems es: Lote a lote.
El factor de Aprovechamiento (A) en todas las operaciones es del 100%.
ÍTEM | DISPONIBLE
A | 10
B | 15
C | 20
D | 10
E | 10
F | 5
G | 0

## Slide 21
5.2. ESTRUCTURA Y ADMINISTRACIÓN DEL MRP
Tamaño del lote | Plazo (semanas) | Disponible | Stock de seguridad | Reservado | Código del nivel inferior | Identificación del artículo |  |  | Semana |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Lote a lote | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | A | Necesidades brutas |  |  |  |  |  |  |  |  | 50
 |  |  |  |  |  |  | Recepción programada |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Disponible estimado | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
 |  |  |  |  |  |  | Necesidades netas |  |  |  |  |  |  |  |  | 40
 |  |  |  |  |  |  | Recepción de pedidos planificados |  |  |  |  |  |  |  |  | 40
 |  |  |  |  |  |  | Emisión de pedidos planificados |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 
Lote a lote | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | B | Necesidades brutas |  |  |  |  |  |  |  | 80A | 
 |  |  |  |  |  |  | Recepción programada |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Disponible estimado | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 
 |  |  |  |  |  |  | Necesidades netas |  |  |  |  |  |  |  | 65 | 
 |  |  |  |  |  |  | Recepción de pedidos planificados |  |  |  |  |  |  |  | 65 | 
 |  |  |  |  |  |  | Emisión de pedidos planificados |  |  |  |  |  | 65 |  |  | 
Lote a lote | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | C | Necesidades brutas |  |  |  |  |  |  |  | 120A | 
 |  |  |  |  |  |  | Recepción programada |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Disponible estimado | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
 |  |  |  |  |  |  | Necesidades netas |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 
 |  |  |  |  |  |  | Recepción de pedidos planificados |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 
 |  |  |  |  |  |  | Emisión de pedidos planificados |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 
Lote a lote | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | E | Necesidades brutas |  |  |  |  |  | 130B | 200C |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Recepción programada |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Disponible estimado | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Necesidades netas |  |  |  |  |  | 120 | 200 |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Recepción de pedidos planificados |  |  |  |  |  | 120 | 200 |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Emisión de pedidos planificados |  |  |  | 120 | 200 |  |  |  | 
Nota: El subíndice es el origen de la demanda.
2 × número de As = 80
3 × número de As = 120
2 × número de Bs = 130
2 × número de Cs = 200
SEGMENTO MAESTRO DE DATOS
SEGMENTO DE ESTADO DE INVENTARIOS
Notes: NO SIEMPRE VAMOS A UTILIZAR LA TÉCNICA DE LOTIFICACIÓN “LOTE A LOTE” (AUNQUE ES LA META DEL SISTEMA MRP).

## Slide 22
5.2. ESTRUCTURA Y ADMINISTRACIÓN DEL MRP
Tamaño del lote | Plazo (semanas) | Disponible | Stock de seguridad | Reservado | Código del nivel inferior | Identificación del artículo |  |  | Semana |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Lote a lote | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | F | Necesidades brutas |  |  |  |  |  |  | 200C |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Recepción programada |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Disponible estimado | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Necesidades netas |  |  |  |  |  |  | 195 |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Recepción de pedidos planificados |  |  |  |  |  |  | 195 |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Emisión de pedidos planificados |  |  |  | 195 |  |  |  |  | 
Lote a lote | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | D | Necesidades brutas |  |  |  | 390F |  | 130B |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Recepción programada |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Disponible estimado | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Necesidades netas |  |  |  | 380 |  | 130 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Recepción de pedidos planificados |  |  |  | 380 |  | 130 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Emisión de pedidos planificados |  |  | 380 |  | 130 |  |  |  | 
Lote a lote | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | G | Necesidades brutas |  |  |  | 195F |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Recepción programada |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Disponible estimado | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Necesidades netas |  |  |  | 195 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Recepción de pedidos planificados |  |  |  | 195 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Emisión de pedidos planificados |  | 195 |  |  |  |  |  |  | 
2 × número de Cs = 200
2 × número de Fs = 390
2 × número de Bs = 130
1 × número de Fs = 195

## Slide 23
5.2. ESTRUCTURA Y ADMINISTRACIÓN DEL MRP
Comienza con una producción programada para el artículo final: 50 unidades de “Altavoces (A)” en la semana 8.
Comenzando con el artículo final, retrocedemos para determinar las necesidades netas de todos lo artículos.
Como hay 10 artículos de A disponibles en el inventario, las necesidades netas serán de 40.
(Necesidades netas = Necesidades brutas – disponibles)
La orden de pedido será de 40 (50-10) unidades de A que se dará en la semana 7.
Ahora las necesidades brutas para el artículo B son de 80 unidades. Como hay 15 unidades disponibles en el inventario, las necesidades netas serán de 65 unidades del artículo B a cubrir en la semana 7. Por lo tanto, se lanzará una orden de pedido de 65 unidades en la semana 5.
PLAN DE NECESIDADES NETAS DE MATERIALES

## Slide 24
5.2. ESTRUCTURA Y ADMINISTRACIÓN DEL MRP
A
B
C
5
6
7
8
9
10
11
40
50
15
Plazo fabricación = 4 para A
Plan maestro de A
S
B
H
12
13
8
9
10
11
20
30
40
Plazo fabricación = 6 para S
Plan maestro de S
1
2
3
10
10
Plan maestro
de B
vendido directamente
Períodos
Por tanto, estas son las necesidades brutas de B
40
15+20
= 35
1
2
3
4
5
6
7
8
Períodos
Necesidades brutas: B
10
10
9
10
11
12
13
30
50
40
EJEMPLO: DIFERENTES PLANES MAESTROS CREAN EL PLAN DE NECESIDADES BRUTAS DE B

## Slide 25
5.2. ESTRUCTURA Y ADMINISTRACIÓN DEL MRP
Tamaño del lote | Plazo (semanas) | Disponible | Stock de seguridad | Reservado | Código del nivel inferior | Identificación del artículo |  |  | Semana |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Lote por lote | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | B | Necesidades brutas |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Recepción programada |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Disponible estimado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  |  |  |  |  |  | Necesidades netas |  |  |  |  |  |  |  |  | 90
 |  |  |  |  |  |  | Recepción de pedidos planificados |  |  |  |  |  |  |  |  | 90
 |  |  |  |  |  |  | Emisión de pedidos planificados |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 
90
80
Los artículos reservados aumentan las necesidades totales y deben estar incluidos en la hoja de planificación MRP.
EJEMPLO DE UNA HOJA DE PLANIFICACIÓN MRP CON ARTÍCULOS RESERVADOS

## Slide 26
5.2. ESTRUCTURA Y ADMINISTRACIÓN DEL MRP
Inventario disponible
Necesidades
netas
Disponible
– SS
Recepciones
programadas
+
–
=
Necesidades totales
Necesidades brutas
Reservas
+
LA LÓGICA DE LOS REQUISITOS NETOS
La cantidad reservada produce el efecto de aumentar los requisitos (o, alternativamente, de reducir la cantidad disponible).

## Slide 27
5.2. ESTRUCTURA Y ADMINISTRACIÓN DEL MRP
TÉCNICAS DE LOTIFICACIÓN
Una vez tengamos las necesidades netas debemos tomar la decisión de “cuánto a pedir”.
Esta decisión se denomina decisión de lotificación o de dimensionado del lote.
Técnicas de lotificación: Lote a lote, EOQ, POQ, PPB, Mínimo coste unitario, Silver-Meal…
A continuación, vamos a estudiar las técnicas de lotificación más utilizadas.
LOTE A LOTE
LOTE ECONÓMICO (EOQ)
PERÍODO ECONÓMICO (POQ)
EQUILIBRIO DE UNIDAD-PERÍODO (PPB)
Para ampliar conocimientos: Dirección de Operaciones. Aspectos tácticos y operativos. (Domínguez Machuca, J.A. y otros) Cap. 4.

## Slide 28
5.2. ESTRUCTURA Y ADMINISTRACIÓN DEL MRP
Speaker Kits, Inc., desea calcular los costes de lanzamiento y almacenamiento de inventario del componente C. Speakers Kits ha determinado que, para el componente C, el coste de preparación es de 100 euros, y el coste de almacenamiento es de 1 euro por unidad y semana. El plazo de ensamblaje es de una semana y dispone inicialmente en el inventario de 35 unidades de dicho componente.
El programa de producción, reflejado en las necesidades brutas de este componente, es el siguiente:
TÉCNICAS DE LOTIFICACIÓN
Ejemplo 5.5
Semana |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Necesidades brutas |  | 35 | 30 | 40 | 0 | 10 | 40 | 30 | 0 | 30 | 55
Determinar la técnica de lotificación que genere menores costes.

## Slide 29
5.2. ESTRUCTURA Y ADMINISTRACIÓN DEL MRP
Consiste en hacer los pedidos iguales a las necesidades netas.
Son variables tanto los pedidos como el intervalo de tiempo entre los mismos.
Esta técnica es coherente con el objetivo de un MRP.
Satisfacer las necesidades de la demanda dependiente.
Puede que siempre no sea factible.
Cuando los costes de preparación son significativos la técnica puede resultar cara.
LOTE A LOTE

## Slide 30
5.2. ESTRUCTURA Y ADMINISTRACIÓN DEL MRP
LOTE A LOTE
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Necesidades brutas |  | 35 | 30 | 40 | 0 | 10 | 40 | 30 | 0 | 30 | 55
Recepción programada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Disponible estimado | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Necesidades netas |  | 0 | 30 | 40 | 0 | 10 | 40 | 30 | 0 | 30 | 55
Recepción de pedidos planificados |  |  | 30 | 40 |  | 10 | 40 | 30 |  | 30 | 55
Emisión de pedidos planificados |  | 30 | 40 |  | 10 | 40 | 30 |  | 30 | 55 | 
Coste almacenamiento = 1€/unidad/semana; Coste de preparación = 100€
Necesidades brutas medias por semana = 270/10 = 27; Plazo entrega = 1 semana
COSTE TOTAL = COSTE DE POSESIÓN + COSTE DE PREPARACIÓN = 0 + (7 x 100) = 700
Notes: Los costes de almacenamiento de la primera semana no pertenecen a esta planificación.

## Slide 31
5.2. ESTRUCTURA Y ADMINISTRACIÓN DEL MRP
LOTE ECONÓMICO (EOQ)
La EOQ (Economic Order Quantity) es una técnica estadística que utiliza medias para calcular el lote óptimo (Q*), por lo que supone una demanda independiente relativamente constante.
El procedimiento MRP supone una demanda (dependiente) conocida reflejada en el Programa maestro de producción.
LOTE ÓPTIMO
Coste de preparación = 100€
Demanda semanal = 27 uds.
Coste de posesión por ud./semana = 1€
Q*= 73,48 ≈ 73

## Slide 32
5.2. ESTRUCTURA Y ADMINISTRACIÓN DEL MRP
LOTE ECONÓMICO (EOQ)
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Necesidades brutas |  | 35 | 30 | 40 | 0 | 10 | 40 | 30 | 0 | 30 | 55
Recepción programada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Disponible estimado | 35 | 35 | 0 | 43 | 3 | 3 | 66 | 26 | 69 | 69 | 39
Necesidades netas |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16
Recepción de pedidos planificados |  |  | 73 |  |  | 73 |  | 73 |  |  | 73
Emisión de pedidos planificados |  | 73 |  |  | 73 |  | 73 |  |  | 73 | 
Coste almacenamiento = 1€/unidad/semana; Coste de preparación = 100€
Necesidades brutas medias por semana = 270/10 = 27; Plazo entrega = 1 semana
Q* = 73
COSTE TOTAL = COSTE DE POSESIÓN + COSTE DE PREPARACIÓN = 375 + (4 x 100) = 775€
57
Notes: Los costes de almacenamiento de la primera semana no pertenecen a esta planificación. Sin embargo, las 57 uds. de la semana 11 sí se incluirían.

## Slide 33
5.2. ESTRUCTURA Y ADMINISTRACIÓN DEL MRP
PERÍODO ECONÓMICO (POQ)
El Período económico constante se basa en el POQ (Period Order Quantity). En este caso, lo que nos proporciona es el período óptimo (T*).
Los lotes ha solicitar serán de tamaño variable, coincidiendo este con la suma de las necesidades netas de los períodos que contenga cada intervalo. La recepción se planifica en el primer período del intervalo y, normalmente, a partir del primer período con necesidades netas positivas.
PERÍODO ÓPTIMO
Coste de preparación = 100€
Demanda semanal = 27 uds.
Coste de posesión por ud./semana = 1€
T*= 2,72≈ 3 semanas

## Slide 34
5.2. ESTRUCTURA Y ADMINISTRACIÓN DEL MRP
PERÍODO ECONÓMICO (POQ)
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Necesidades brutas |  | 35 | 30 | 40 | 0 | 10 | 40 | 30 | 0 | 30 | 55
Recepción programada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Disponible estimado | 35 | 35 | 0 | 40 | 0 | 0 | 70 | 30 | 0 | 85 | 55
Necesidades netas |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Recepción de pedidos planificados |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  | 85 |  | 
Emisión de pedidos planificados |  | 70 |  |  | 80 |  |  | 85 |  |  | 
Coste almacenamiento = 1€/unidad/semana; Coste de preparación = 100€
Necesidades brutas medias por semana = 270/10 = 27; Plazo entrega = 1 semana
T* = 3 semanas
COSTE TOTAL = COSTE DE POSESIÓN + COSTE DE PREPARACIÓN = 280 + (3 x 100) = 580€

## Slide 35
5.2. ESTRUCTURA Y ADMINISTRACIÓN DEL MRP
EQUILIBRIO DE UNIDAD-PERÍODO (PPB)
La PPB (Part Period Balancing) es una técnica que examina las necesidades futuras para calcular el tamaño del lote a pedir.
Intenta equilibrar el coste de preparación y el de posesión para una situación de demanda conocida.
El equilibrio de unidades entre períodos define la unidad-período económica (Economic Part Period, EPP).
EPP = Coste de preparación / Coste de posesión (unidad/semana)
El PPB simplemente suma unidades hasta que el número de unidades por período se aproxima a la EPP.
EPP = 100 / 1 = 100

## Slide 36
5.2. ESTRUCTURA Y ADMINISTRACIÓN DEL MRP
EPP = 100
Semana |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Necesidades brutas |  | 35 | 30 | 40 | 0 | 10 | 40 | 30 | 0 | 30 | 55
2 30 0
2, 3 70 40 = 40x1
2, 3, 4 70 40 = 40x1 + 0x2
2, 3, 4, 5 80 70 = 40x1 + 0x2 + 10x3 100 (70x1) 170
2, 3, 4, 5, 6 120 230= 40x1 + 10x3 + 40x4
+
=
Combina los períodos 2 a 5; 70 es lo más cercano a la EPP de 100
Combina los períodos 6 a 9; 120 es lo más cercano a la EPP de 100
6 40 0
6, 7 70 30 = 30x1
6, 7, 8 70 30 = 30x1 + 0x2
6, 7, 8, 9 100 120 = 30x1 + 0x2 + 30x3 100 (120x1) 220
+
=
10 55 0 100 (0x1) 100
+
=
Prueba tamaño lote
Períodos (necesidades netas Costes
combinados acumuladas) Unidades-período Prepara. Posesión Total
40 unidades almacenadas 1 período= 40€
10 unidades almacenadas 3 períodos= 30€
Coste Total 300 + (190x1) = 490

## Slide 37
5.2. ESTRUCTURA Y ADMINISTRACIÓN DEL MRP
EQUILIBRIO DE UNIDAD-PERÍODO (PPB)
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Necesidades brutas |  | 35 | 30 | 40 | 0 | 10 | 40 | 30 | 0 | 30 | 55
Recepción programada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Disponible estimado | 35 | 35 | 0 | 50 | 10 | 10 | 0 | 60 | 30 | 30 | 0
Necesidades netas |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 55
Recepción de pedidos planificados |  |  | 80 |  |  |  | 100 |  |  |  | 55
Emisión de pedidos planificados |  | 80 |  |  |  | 100 |  |  |  | 55 | 
Coste almacenamiento = 1€/unidad/semana; Coste de preparación = 100€
Necesidades brutas medias por semana = 270/10 = 27; Plazo entrega = 1 semana
COSTE TOTAL = COSTE DE POSESIÓN + COSTE DE PREPARACIÓN = 190 + (3 x 100) = 490€

## Slide 38
5.2. ESTRUCTURA Y ADMINISTRACIÓN DEL MRP
COSTE POSESIÓN PREPARACIÓN TOTAL
Lote a lote 0€ 700€ 700€
EOQ 375€ 400€ 775€
POQ 280€ 300€ 580€
PPB 190€ 300€ 490€
Por lo general, debería utilizarse la técnica de Lote a lote siempre que sea más económico. Esta técnica es la meta.
Cuando los costes de preparación son significativos y la demanda es razonablemente estable, el PPB o incluso el EOQ, deberían proporcionar resultados satisfactorios.
RESUMEN DE LA LOTIFICACIÓN

## Slide 39
5.2. ESTRUCTURA Y ADMINISTRACIÓN DEL MRP
ADMINISTRACIÓN DEL MRP
El plan de necesidades de materiales no es estático.
DINÁMICA DEL MRP
El MRP es un sistema dinámico.
Facilita la replanificación cuando ocurren cambios.
Frecuentes cambios producen lo que se conoce como “nerviosismo del sistema”.
Herramientas para reducir el nerviosismo del sistema:
  Los intervalos de tiempo congelados: Una porción del PMP es “parte firme” (o congelada).
  El pegging (trazabilidad del origen de las necesidades): rastrear hacia arriba en la lista de materiales, desde el componente hasta el artículo padre.
Si el nerviosismo del sistema está causado por cambios justificados hay que investigar el entorno de producción, y no arreglarlo vía MRP.
Notes: El pegging consiste en rastrear hacia arriba en la lista de materiales, desde el artículo componente hasta el padre. Al rastrear hacia arriba, el planificador de la producción puede determinar el motivo de la necesidad y evaluar si es necesario hacer un cambio en el programa.

## Slide 40
MRP Y JIT
El plan de necesidades de materiales no es estático. Y debido a que los sistemas MRP se están integrando cada vez más con las técnicas justo a tiempo (Just in time, JIT), estudiaremos ahora estos dos conceptos.
El MRP no proporciona una detallada programación temporal, sólo planifica.
El MRP utiliza plazos de entrega (o aprovisionamiento) fijos. Dichos plazos pueden ser una limitación en función del tamaño del lote.
  Necesitamos que el MRP mueva rápidamente los materiales en pequeños lotes a través del sistema, por lo que necesitamos combinarlo con el sistema JIT (tema Lean).
  El MRP proporciona el plan y un panorama exacto de las necesidades; a continuación el JIT mueve rápidamente los materiales en pequeños lotes, reduciendo el inventario de producto en curso.
  Planteamientos que integran ambos sistemas:
      Programación a capacidad finita.
      Enfoque de pequeños buckets.
      Enfoque del flujo equilibrado.
      Supermercado.
5.2. ESTRUCTURA Y ADMINISTRACIÓN DEL MRP
Notes: La relación de MRP y JIT las paso al tema del JIT.

## Slide 41
PROGRAMACIÓN A CAPACIDAD FINITA
Los sistemas MRP no consideran la capacidad durante los ciclos normales de producción. Realizan la carga de trabajo sin ninguna restricción en los buckets (unidades de tiempo en un sistema MRP: cubos de tiempo).
Por ello se considera al MRP un sistema de capacidad infinita.
La planificación a capacidad finita (Finite Capacity Scheduling, FCS) reconoce los límites reales de la capacidad (Tema de la programación a corto plazo).
Al combinar MRP y FCS, se crea un cronograma finito con capacidades factibles que facilita el movimiento rápido del material.
5.2. ESTRUCTURA Y ADMINISTRACIÓN DEL MRP
MRP Y JIT

## Slide 42
ENFOQUE DE PEQUEÑOS BUCKETS
  Paso 1: Reducir los buckets del MRP de semanales a diarios o incluso horarios (el período de planificación más común es semanal).
  Paso 2: Las recepciones planificadas se utilizan internamente para secuenciar la producción.
  Paso 3: El inventario se mueve a través de la fábrica siguiendo un sistema JIT.
  Paso 4: Cuando los productos están terminados se trasladan al inventario final reduciendo las cantidades necesarias para las próximas órdenes planificadas.
  Paso 5: Se usa un sistema conocido como deducción posterior (back flush) para rebajar el volumen de inventario. Se utiliza la Lista de materiales para reducir el inventario que se utilizó en la producción.
5.2. ESTRUCTURA Y ADMINISTRACIÓN DEL MRP
MRP Y JIT

## Slide 43
ENFOQUE DEL FLUJO EQUILIBRADO
Se usa en operaciones repetitivas (líneas de montaje).
La planificación MRP se combina con la ejecución JIT. La parte JIT utiliza el sistema kanbans (fichas de reposición), señales visibles y proveedores fiables, para “estirar” los materiales a través de la fábrica.
La ejecución se consigue manteniendo un cuidadosamente equilibrado flujo de material hacia las áreas de montaje con reducidos tamaños de lote.
5.2. ESTRUCTURA Y ADMINISTRACIÓN DEL MRP
MRP Y JIT

## Slide 44
SUPERMERCADO
Los artículos usados por muchos productos se almacenan en un área común denominado supermercado.
Los artículos se retiran según sea necesario.
El inventario se reabastece siguiendo el sistema kanban (subsistema del JIT).
Estos artículos comunes no se planifican en el MRP.
5.2. ESTRUCTURA Y ADMINISTRACIÓN DEL MRP
MRP Y JIT

## Slide 45
5.1. REQUERIMIENTOS DEL MODELO DE INVENTARIO CON DEMANDA DEPENDIENTE
5.2. ESTRUCTURA Y ADMINISTRACIÓN DEL MRP
5.3. EVOLUCIÓN DEL MRP
5.4. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE CAPACIDAD
Dirección de la Producción y Operaciones. Decisiones operativas. (Arias Aranda, D. y Minguela Rata, B.) Cap. 4.
Principios de Administración de Operaciones (7ª Ed.). (Heizer, J. y Render, B.) Cap. 14.
Dirección de Operaciones. Aspectos tácticos y operativos. (Domínguez Machuca, J.A. y otros) Caps. 4 y 5.
LA PROGRAMACIÓN DE MATERIALES (MRP)
TEMA 5

## Slide 46
5.3. EVOLUCIÓN DEL MRP
MRP DE BUCLE CERRADO
Planificación de la prioridad
Desarrollar el programa maestro
de producción
Preparar el plan de requerimientos de materiales
Control de las prioridades de
producción detallada (Programación/despacho de taller)
Planificación de la capacidad
Evaluar la disponibilidad de recursos
(primer corte)
Determinar la disponibilidad
de capacidad
Implementar el
Control Input/Output
Plan agregado de producción
¿OK?
NO
¿OK?
NO
¿OK? SÍ
¿OK? SÍ
Planificación
Ejecución
La planificación de las necesidades de materiales de bucle cerrado es un sistema MRP que proporciona feedback a partir del sistema de control de inventarios a:
    El plan de capacidad de producción.
    El programa maestro de producción.
    El plan agregado de producción.

## Slide 47
5.3. EVOLUCIÓN DEL MRP
MRP DE BUCLE CERRADO
Planificación de la capacidad:
  El MRP genera un informe de carga que detalla los requisitos de la capacidad para los centros de trabajo (CT).
  Esto permite mover el trabajo entre los períodos de tiempo para alisar la carga o ajustarla a la capacidad.
  El sistema MRP de bucle cerrado puede reprogramar todos los artículos en el plan de necesidades netas.
PERFIL DE NECESIDADES DE RECURSOS
Lote
1
Lote
2
Lote
4
Lote
7
Lote
8
Lote
3
Lote
5
Lote
10
Lote
13
Lote
9
Lote
12
Lote
14
Lote
16
Lote
6
Lote
15
Lote
11
Capacidad disponible
Capacidad rebasada en los períodos 4 y 6
Lote
1
Lote
2
Lote
4
Lote
7
Lote
8
Lote
3
Lote
5
Lote
10
Lote
13
Lote
9
Lote
12
Lote
14
Lote
16
Lote
6
Lote
15
Lote
11
Lote
6
Capacidad disponible
Lote 6 dividido
Lote 11 trasladado
200 –
150 –
100 –
50 –
–
1
2
3
4
5
6
7
8
Perfil inicial de las necesidades de recursos
Horas estándar de mano de obra
200 –
150 –
100 –
50 –
–
1
2
3
4
5
6
7
8
Perfil alisado de las necesidades de recursos
Horas estándar de mano de obra

## Slide 48
5.3. EVOLUCIÓN DEL MRP
MRP DE BUCLE CERRADO
TÁCTICAS PARA ALISAR LA CARGA Y MINIMIZAR EL EFECTO DE VARIAR EL PLAZO:
  Solapamiento:
    Envía piezas a la siguiente operación antes de que el lote se haya completado en la primera operación.
    Reduce el tiempo de entrega.
  División de operaciones:
    Envía el lote a dos máquinas diferentes que realizan la misma operación.
    Implica menor tiempo de procesamiento, pero mayores costes de configuración.
  División del lote:
    Implica dividir la orden y llevar a cabo parte del lote por anticipado.
Si la carga de trabajo sobrepasa continuamente la capacidad
Tácticas para alisar
AMPLIAR CAPACIDAD
Personal
Maquinaria
Horas extras
Subcontratación

## Slide 49
5.3. EVOLUCIÓN DEL MRP
MRP II
Una vez que una empresa tiene un MRP en marcha, los datos de inventario se pueden completar con:
  Las horas de mano de obra.
  El coste de los materiales.
  El coste del capital.
  O con prácticamente cualquier otro recurso.
El sistema se denomina MRP II, en donde la palabra “necesidades” es sustituida por “recursos”. Ahora MRP significa planificación de recursos materiales.
Cada uno de estos recursos pueden utilizarse en un formato MRP de la misma forma que se ha utilizado anteriormente para requerir las cantidades.
Estas necesidades de recursos se comparan con sus capacidades respectivas.
La mayoría de los programas informáticos MRP II disponen de vínculos con otros archivos informáticos que reciben datos del sistema MRP (compras, planificación de la producción, gestión de almacenes, etc…).

## Slide 50
5.3. EVOLUCIÓN DEL MRP
MRP II
Semana
5 6 7 8
Unidades (plazo de fabricación 1 semana) 100
Mano de obra: 10 horas/unidad 1.000
Maquinaria: 2 horas/unidad 200
Cuentas a pagar: 0€/unidad 0
Unidades: (plazo de entrega 2 semanas,
cada A requiere 2 unidades de B) 200
Mano de obra: 10 horas/unidad 2.000
Maquinaria: 2 horas/unidad 400
Cuentas a pagar: materias primas
a 5 €/unidad 1.000
Unidades: (plazo de entrega 4 semanas,
cada A requiere 3 unidades de C) 300
Mano de obra: 2 horas/unidad 600
Maquinaria: 1 hora/unidad 300
Cuentas a pagar: materias primas
a 10 €/unidad 3.000

## Slide 51
5.3. EVOLUCIÓN DEL MRP
MRP II
Funciones directas:
  Informatización del proceso de planificación de la producción.
  Elaboración de planes y programas de producción.
  Cálculo de costes.
  Planificación y control de la capacidad.
  Gestión de inventarios.
  Programación de proveedores.
  Elaboración de presupuestos
  Simulación de la actividad empresarial.
Funciones indirectas:
  Apoyo a la alta dirección.
  Información para la toma de decisiones.
  Información útil para otras áreas funcionales distintas a la de producción.

## Slide 52
5.3. EVOLUCIÓN DEL MRP
MRP II
VENTAJAS | INCONVENIENTES
Apoyo a la dirección y gestión de la empresa al permitir una gestión anticipativa. Exactitud en los datos utilizados y en las informaciones que genera. Permite disponer de los inventarios necesarios justo a tiempo, reduciendo el coste asociado a la gestión de inventarios. Disminución de tiempo de suministro al cliente y mejor cumplimiento con la fecha de entrega prevista. Mejoras en la productividad del trabajo, sobre todo en la mano de obra directa. Mejoras en la función de compras con la consiguiente reducción del coste de las compras. Reducción en el coste de transporte. | Elevado coste de implementación. Dificultad de implementación y desarrollo del sistema. Posibles defectos técnicos.

## Slide 53
5.3. EVOLUCIÓN DEL MRP
PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA EMPRESA (ERP)
Es un sistema de información para identificar y planificar todos los recursos de la organización necesarios para tomar, hacer, enviar y contabilizar los pedidos de los clientes.
La planificación de los recursos de la empresa (Enterprise Resource Planning, ERP) permite:
  Automatizar e integrar muchos de sus procesos de negocios.
  Compartir una base de datos y unas prácticas empresariales comunes.
  Producir información en tiempo real.
El objetivo de un sistema ERP es coordinar todas las actividades de negocio de una empresa, desde la evaluación de los proveedores hasta la facturación a los clientes.
El sistema ERP tiene el potencial de:
  Reducir los costes de transacción.
  Aumentar la velocidad y exactitud de la información.
La importancia estratégica dada a los sistemas JIT y a la unión con proveedores y distribuidores impulsa el deseo de integración.

## Slide 54
5.3. EVOLUCIÓN DEL MRP
PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA EMPRESA (ERP)
Los módulos incluidos en un sistema ERP son:
  MRP.
  Gestión de las finanzas.
  Gestión de recursos humanos (Human Resources, HR).
  Gestión de la cadena de suministro (Supply Chain Management, SCM).
  Gestión de las relaciones con los clientes (Customer Relationship Management, CRM).
El sistema ERP puede ser altamente personalizado para cumplir con los requisitos del negocio. El ERP puede integrarse con otros sistemas como:
  Gestión de almacenes.
  Logística.
  Catálogos electrónicos.
  Gestión de calidad.
  Gestión del ciclo de vida del producto.

## Slide 55
5.3. EVOLUCIÓN DEL MRP
FLUJOS DE INFORMACIÓN DE ERP Y MRP
Facturación
Órdenes de ventas
(Entradas de pedidos)
Envíos
(Distribuidores minoristas)
Programa maestro de
producción
Gestión de inventarios
Lista de materiales
Órdenes de trabajo
Compras y plazos
Rutas y plazos
Gestión de la cadena de suministros
Comunicación con suministradores (programas, avisos anticipados de envíos, etc…)
Cuentas a cobrar
Nómina
Cuentas a pagar
Contabilidad general
Finanzas /
Contabilidad
Gestión de las relaciones con los clientes
MRP
ERP

## Slide 56
5.3. EVOLUCIÓN DEL MRP
PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA EMPRESA (ERP)
VENTAJAS | INCONVENIENTES
Permite la integración de los procesos de la cadena de suministros, producción y administración. Crea uniformidad en las bases de datos. Puede incorporar los mejores procesos remodelados. Aumenta la comunicación y la colaboración entre las unidades de negocio y los distintos emplazamientos. El software de la base de datos tiene una codificación estándar. Puede proporcionar una ventaja estratégica frente a los competidores. | Es muy caro comprarlo, y aún más personalizarlo. Fuerte resistencia al cambio por parte del personal. Su implementación puede exigir grandes cambios en la empresa y sus procesos. Es un sistema tan complejo que muchas empresas no se pueden adecuar a él. Requiere un proceso continuo de implementación (a veces no termina jamás). La contratación de personal competente para utilizar los sistemas ERP está limitada.

## Slide 57
5.1. REQUERIMIENTOS DEL MODELO DE INVENTARIO CON DEMANDA DEPENDIENTE
5.2. ESTRUCTURA Y ADMINISTRACIÓN DEL MRP
5.3. EVOLUCIÓN DEL MRP
5.4. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE CAPACIDAD
Dirección de la Producción y Operaciones. Decisiones operativas. (Arias Aranda, D. y Minguela Rata, B.) Cap. 4.
Principios de Administración de Operaciones (7ª Ed.). (Heizer, J. y Render, B.) Cap. 14.
Dirección de Operaciones. Aspectos tácticos y operativos. (Domínguez Machuca, J.A. y otros) Caps. 4 y 5.
LA PROGRAMACIÓN DE MATERIALES (MRP)
TEMA 5

## Slide 58
5.4. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE CAPACIDAD
PLANIFICACIÓN DE NECESIDADES DE CAPACIDAD (CRP)
CRP (Capacity Requirements Planning) es una técnica que planifica las necesidades de capacidad de los pedidos planificados emitidos por MRP.
Frente a las técnicas utilizadas en la planificación aproximada de capacidad (listas de capacidad y perfiles de recursos), CRP tiene en cuenta los pedidos planificados de todos los ítems (así como el dimensionado de sus lotes), y no solo los productos finales (requiere gran información de partida, aunque también es mucho más exacto el plan de capacidad que desarrolla).
Esta técnica convierte los pedidos a fabricar del plan de materiales del MRP en necesidades de capacidad en cada centro de trabajo, incluyendo, además, las necesidades derivadas de las recepciones programadas.
Al actuar a partir del plan de materiales, se replanificará con este, teniendo, además, los mismos cubos de tiempo (semanas).
El resultado de este proceso es el denominado: plan detallado de capacidad.

## Slide 59
5.4. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE CAPACIDAD
PLANIFICACIÓN DE NECESIDADES DE CAPACIDAD (CRP)
En general, su mecánica siempre implicará cinco pasos fundamentales, aunque la forma de desarrollar las tres primeras fases puede variar en función de las características del caso:
  Determinación de las cargas generadas por los pedidos planificados en cada CT.
  Periodificación de las mismas a lo largo del tiempo de suministro.
  Inclusión de la carga generada por las recepciones programadas.
  Determinación de la capacidad necesaria por período en cada CT.
  Comparación con la capacidad disponible y determinación de desviaciones.
Para ampliar conocimientos: Dirección de Operaciones. Aspectos tácticos y operativos. (Domínguez Machuca, J.A. y otros) Cap. 5.